АКВАСВИЧ  /  AQUASWITCH

ИНДИКАТОР УРОВНЯ ВОДЫ

Технические характеристики

| Напряжение | 90-254 В, 50/60 Гц, 24 В переменного/постоянного тока |
| --- | --- |
| Коммутируемая мощность | 5А 250 VAC 1250VA |
| Рабочая температура | Воздух: 0-70°C Вода: 0-50°C |
| Уровень включить/выключить | Включить: обычно 10 мм 6 мм минимально, 14 мм максимально |
| Гистерезис | 2 мм |
| Задержка при падении уровня | 3 сек. (стандарт) Маркировка на кабеле укажет на все последующие задержки |
| Защита | IPX7 |

ОПИСАНИЕ

«Аквасвич» - это индикатор уровня воды. Масляный слой, металлические днища или небольшие отклонения от вертикальной линии установки не снижают эффективность полупроводникового считывания этого индикатора. Небольшая опорная поверхность (4 х 5 см) и низкий уровень переключения позволяют устанавливать прибор даже в малых резервуарах. Встроенное изолированное реле переключает заряд до 1250VA. Это позволяет использовать «Аквасвич» для прямого включения насосов, соленоидных клапанов, интерфейсов, других управляющих цепей. Встроенное реле задержки выключения можно использовать для полного откачивания воды или же как защиту от нежелательного включения.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед началом установки или технического обслуживания отключите прибор от всех источников питания. Разместите взаимосвязанные провода и соединения внутри системы.   Все электропроводки и соединения должны быть установлены исключительно внутри установки. Монтаж могут осуществлять только квалифицированные мастера. Прибор не содержит деталей, обслуживание которых могут осуществлять неспециалисты. При любом повреждении прибор не подлежит использованию. Соблюдайте требования к напряжению, указанные на этикетке.

УСТАНОВКА

«Аквасвич» предназначе для определения уровня повышения конденсата в системах кондиционирования и холодильных системах. Кроме того его можно использовать при наполнении емкостей, а также для сигнализации опасности затопления. «Аквасвич» - это полу-водонепроницаемый переключатель, поэтому он не предназначен для выполнения заданий, требующих постоянного или же длительного погружения под воду. Также не рекомендуется использовать его как переключатель низкого уровня. «Аквасвич» можно использовать в металлических или пластиковых лотках. Располагайте индикатор на расстоянии не менее 8 мм впереди и не ниже 5 мм от опорных пластин датчика. «Аквасвич» будет работать и в наклоненном положении до 45°C, однако для обеспечения надежной

работы размещайте прибор ровно и на одном уровне. Для предотвращения перелива глубина резервуара должна составлять минимум 17 мм.

МЕТОДЫ КРЕПЛЕНИЯ

- Для крепления индикатора на стенке, днище или лотке воспользуйтесь двухсторонним пеноматериалом, поставляемом в комплекте. Убедитесь, что поверхность для крепления ровная, очищена от масла, смазки, пыли и воды.

- Прикрутите «Аквасвич» к стенке лотка или же к другому держателю. Не сверлите в приборе дополнительные отверстия, воспользуйтесь имеющимися пазами для крепления.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Перед началом монтажа или техобслуживания отключите систему от источников питания. Индикатор предназначен для установки исключительно внутри системы. Электропроводка и присоединения должны быть также расположены внутри. Рекомендуется использовать плавкий предохранитель с максимальной мощностью 3А. Контакты реле электрически изолированы от цепи питания и управления.

Внимание! Отрежьте излишний конец кабеля неиспользуемых соединений реле.

Кабельные соединения

|  | Европа | США |
| --- | --- | --- |
| Красный | L Напряжение/ Подключенный к источнику питания | L1 Фаза 1 |
| Голубой | N Нейтральный | L2 Фаза 2 |