ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ PS

Технические данные о моделе

|  | Код модели | Диапазон | Разность | Точность | Точность | Расчётная | Расчётная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -5 А – |  | давления | датчика | датчика | датчика | электр.мощн. | электр. |
|  | микропереключатель |  |  |  |  |  |  | мощн. |
|  | 5 А |  |  |  | Модель | Модель | Резист. | Индукт. |
|  |  |  |  |  | низкого | высокого | нагрузка | нагрузка |
|  |  |  |  |  | давления | давления |  |  |  |  |
|  | PS200 |  | 20…200 Pa | 10 Pa | 20Pa ±5 Pa | 200Pa ±20Pa | 0,1A / 250VAC | - |  |
|  | PS300 | (-5A) | 30…300 Pa | 20 Pa | 30Pa ±5 Pa | 300Pa ±30Pa | 3A / 250VAC *) | 2A / 250VAC |
|  | PS500 | (-5A) | 30…500 Pa | 20 Pa | 30Pa ±5 Pa | 500Pa ±30Pa | 3A | / 250VAC *) | 2A / 250VAC |
|  | PS600 | (-5A) | 40…600 Pa | 30 Pa | 40Pa ±5 Pa | 600Pa ±30Pa | 3A / 250VAC *) | 2A / 250VAC |
|  | PS1500 | (-5A) | 100…1500 | 80 Pa | 100Pa ± | 1500Pa | 3A | / 250VAC *) | 2A / 250VAC |
|  |  |  | Pa |  | 10Pa | ±50Pa |  |  |  |  |
|  | PS4500 |  | 500…4500 | 180 Pa | 500Pa ± | 4500Pa | 5A | / 250VAC | 2A / 250VAC |
|  |  |  | Pa |  | 50Pa | ±200Pa |  |  |  |  |

Комплектующие	Стандартные комплектующие:

2 крепёжных винта

2 пластмассовых переходника

2 м трубка ∅ 4 / 7 mm

Дополнительные комплектующие:

металлические переходники (заказываются отдельно)

Технические данные

| Материалы | Корпус | ABS |
| --- | --- | --- |
|  | Крышка | PC |
|  | Мембрана | silicone |
|  | Переходники | ABS |
|  | Трубка | PVC, soft |
| Подключения | Электр. подключения | 3 винтовых терминала |
|  | Кабельный ввод | M16 |
|  | Подкл.давления | Male ∅ 5 mm |
| Вес | 150 грамм (350 грамм с комплектующими) |
| Общие условия | Рабочая темп. | -20…+60°C |
|  | Темп.хранения | -40…+85°C |
|  | Макс.давление | 50 kPa |
|  | Измеряемая среда | Воздух и неагрессивные газы |
|  | Срок службы | > 1 000 000 операций |
| Безопасность | IP Стандарт | IP54 |
|  | Соответствие | Meets the requirements for CE marking: |
|  |  | EMC directive 89/336/EEC |
|  |  | Rohs Directive 2002/95/EY |
|  |  | Low voltage 73/32/EEC |
| Монтаж | Устанавливать вертикально, либо входным отверстием либо |
|  | электрическим кабелем вниз. |

Терминалы подключения

когда дифференциальное давление возрастает:

1 – 3 открыто

1 – 2 закрыто

Размеры