1/2008 КАТАЛОГ

2

| ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ И ДВУСТУПЕНЧАТЫЕ |  |  |  | DBET |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОМНАТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | ТИП | ДИАПА- | КОЛ-ВО | ДИФФ. | ДИФФ. | МАКС. | СПЕЦ. |
|  |  | ЗОН | СТУПЕНЕЙ | СТУПЕ- | МЕЖДУ | ТЕМП. | ВЕРСИИ |
|  |  |  |  | НЕЙ | СТУПЕ- | ТЕРМОБАЛ. |  |
|  |  |  |  |  | НЯМИ |  |  |
|  |  | °C |  | K | K | °C |  |
|  | DBET-22 | -30...+30 | 1 | 2...15 |  | 60 | U |
|  | DBET-23 | -30...+30 | 1 | 1 |  | 60 | U |
|  | DBET-22/2 | -30...+30 | 2 | 1 | 2...5 | 60 | U |
|  | DBET-26 | 0...+60 | 1 | 2...15 |  | 75 | U |
|  | DBET-27 | 0...+60 | 1 | 1 |  | 75 | U |
|  | DBET-26/2 | 0...+60 | 2 | 1 | 2...5 | 75 | U |

- кнопка под крышкой

| ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ И ДВУСТУПЕНЧАТЫЕ |  |  |  | DBET |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОМНАТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ |  |  |  |  |  |  |
|  | ТИП | ДИАПА- | ДИАПА- | ДИФФ. | ДИФФ. | МАКС. | СПЕЦ. |
|  |  | ЗОН 1 | ЗОН 2 | СТУПЕ- | СТУПЕ- | ТЕМП. | ВЕРСИИ |
|  |  |  |  | НЕЙ 1 | НЕЙ 2 | ТЕРМОБАЛ. |  |
|  |  | °C | °C | K | K | °C |  |
|  | DBET-040 | 0...+40 |  | 1.5±0.5 |  | 65 | U |
|  | DBET-060 | 0...+60 |  | 1.5±0.5 |  | 65 | U |
|  | DBET-04040 | 0...+40 | 0...+40 | 1.5±0.5 | 1.5±1 | 65 | U |
|  | DBET-06040 | 0...+60 | 0...+40 | 1.5±0.5 | 1.5±1 | 65 | U |
|  | DBET-06060 | 0...+60 | 0...+60 | 1.5±0.5 | 1.5±1 | 65 | U |

- кнопка под крышкой для диапазона 1

кнопка диапазона 2 всегда находится под крышкой

| БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОМНАТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ |  | DBTA, DB-T17 |
| --- | --- | --- |
|  | ТИП | ДИАПАЗОН |  | ДИФФЕРЕНЦИАЛ | ФУНКЦИИ |
|  |  | °C |  | K |  |
|  | DBTA-2002 | +10...+30 |  | 1 | SPDT |
|  | DBTA-2007 | +10...+30 |  | 1 | SPDT + ON/OFF |
|  | DBTA-2008 | +10...+30 |  | 1 | SPDT + S/OFF/W |

|  |  |  | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ |
| --- | --- | --- | --- |
| ТИП | ДИАПАЗОН | ТРУБКИ | ВКЛ/ | 3 | НАГРЕВ/ |
|  |  |  | ВЫКЛ | СКОРОСТИ | ВЫКЛ |
|  | °C |  |  |  | /ОХЛАЖД. |
| DB-T1711U | +10...+30 | 2 | • | • |  |
| DB-T1712U | +10...+30 | 2 |  | • | • |
| DB-T1733U | +10...+30 | 4 |  | • | • |

3

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМНАТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ	DBTA-3

Модели без дисплея

DBTA-334-199

DBTA-363-436

DBTA-387-366

| Диапазон |  | ВЫХОД | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ |  | Выноснойсенсор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +5...+30°C |  |  |  |  |  |  | Выноснойпереключатель |  |  |
|  | Трубки | Реле | 010dc... | ВКЛ/ВЫКЛ | 3скорости | Авроматич.переключениеS/W |  |  | Питание |
| DBTA- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 199 | 2 | • |  | • |  |  |  | B |  |
| 323- |  | 435 | 2 | • |  | ▲ | • |  | • | A | 24/230 |
|  |  | 995 | 2 | • |  |  |  |  | • | B | Vac |
|  |  | 998 | 2 | • |  |  |  | • |  | B |  |
| 334- |  | 199 | HP | •• |  | • |  | zn |  | B | 24/230 |
|  |  | 244 | 4/HP | • |  | • | ◆ | ▼ |  |  | Vac |
| 335- |  | 933 | 2/4 |  | •/•• |  | • | •/zn |  | B | 24 Vac |
|  |  | 993 | 2/4 |  | •/•• |  |  | •/zn |  |  |  |
|  |  | 139 | 4 | •• |  | • | • | zn |  |  |  |
| 343- |  | 199 | 4 | •• |  | • |  | zn |  | B | 24/230 |
|  |  | 939 | 4 | •• |  |  | • | zn |  |  | Vac |
|  |  | 999 | 4 | •• |  |  |  | zn |  |  |  |
|  |  | 139 | 4 |  | •• | • | • | zn |  |  |  |
| 345- |  | 199 | 4 |  | •• | • |  | zn |  | B | 24 Vac |
|  |  | 939 | 4 |  | •• |  | • | zn |  |  |  |
|  |  | 999 | 4 |  | •• |  |  | zn |  |  |  |
| 347- |  | 439 | 4 | 3-х позиц. | ▲ | • | zn |  | A | 24 Vac |
|  |  |  |  | регулир. |  |  |  |  |  |  |
| 363- |  | 436 | 2 | • |  | ▲ | • | auto |  | A | 230 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vac |
| 367- |  | 439 | 2 | 3-х позиц. | ▲ | • | zn |  | A | 24 Vac |
|  |  |  |  | регулир. |  |  |  |  |  |  |
| 383- |  | 433 | 2/4 | • |  | ▲ | • | • |  | A | 24/230 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vac |
| 387- |  | 566 | 4 | ••••• |  |  | m/a | zn |  | A | 230 |
|  |  | 866 | 2 | ••••• |  |  | m/a | auto |  | A | Vac |

ОБОЗНАЧЕНИИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ DBTA-3:

| zn | мертвая зона | auto | s/w переключение вместе с |
| --- | --- | --- | --- |
| HP | для тепловых насосов |  | водяным сенсором |
| ▲ | переключатель посл. |  | переключатель вкл/выкл/электр. нагревль |
|  | вентилятор/термост. вентилятор/выкл. | m/a | переключатель мин. скорость/авт. скорость |
| ▼ | переключатель | A | сенсор NTA010-623 (NTC 10K) |
|  | нагрев/только вентилятор/охлаждение | B | сенсор NTB010-623 (NTC 100K) |
| ◆ | переключатель |  |  |
|  | непрерыв.вентилятор/термостат вентилятор |  |  |

4

Модели с дисплеем

DBTA-33A-13A

DBTA-393-433

DBTA-3A3-700

DBTA-3C3-199

Диапазон	ВЫХОД

+5...+30 °C

DBTA-

|  |  |  |  | Трубки | Реле |  | 0 10 Vdc... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33A- |  | 13A |  | 2/4 |  |  | ❑ |
| 393- |  |  |  | 2/4 | • |  |  |
|  |  | 433 |  |  |  |  |  |
| 394- |  | 134 |  | 2/4 | • |  |  |
|  |  |  |  | HP |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | •••• |  |  |
|  |  | 000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 139 |  | 4 | •• |  |  |
| 3A3- |  | 199 |  | 4 | •• |  |  |
|  |  | 700 |  | 4 | •••• |  |  |
|  |  | 939 |  | 4 | •• |  |  |
|  |  | 999 |  | 4 | •• |  |  |
| 3A4- |  |  |  | HP | ••• |  |  |
|  |  | 700 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  | •• |
|  |  | 000 |  |  |  |  |  |
| 3A5- |  | 030 |  | 4 |  |  | •• |
|  |  | 100 |  | 4 |  |  | •• |
|  |  | 130 |  | 4 |  |  | •• |
|  |  |  |  | 4 | • heat |  | •• |
|  |  | 000 |  |  |  |  |  |
| 3A8- |  | 030 |  | 4 | • heat |  | •• |
|  |  | 100 |  | 4 | • heat |  | •• |
|  |  | 130 |  | 4 | • heat |  | •• |
|  |  |  |  | 4 | • |  | • |
|  |  | 000 |  |  |  |  |  |
| 3A9- |  | 030 |  | 4 | • |  | • |
|  |  | 100 |  | 4 | • |  | • |
|  |  | 130 |  | 4 | • |  | • |
|  |  |  |  | 2 |  |  | • |
|  |  | 000 |  |  |  |  |  |
| 3B5- |  | 030 |  | 2 |  |  | • |
|  |  | 100 |  | 2 |  |  | • |
|  |  | 130 |  | 2 |  |  | • |
|  |  |  |  | 2 | • |  | • |
|  |  | 000 |  |  |  |  |  |
| 3B8- |  | 030 |  | 2 | • |  | • |
|  |  | 100 |  | 2 | • |  | • |
|  |  | 130 |  | 2 | • |  | • |

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

| ВКЛ/ВЫКЛ |  | 3 скорости |  | Авроматич.переключениеS/W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| • |  | • |  | par. |
| ▲ |  | • |  | • |
| • |  | • |  | ▼ |
|  |  |  |  | zn |
| • |  | • |  | zn |
| • |  |  |  | zn |
|  |  | •Vct |  | zn |
|  |  | • |  | zn |
|  |  |  |  | zn |
|  |  | • |  | par |
|  |  |  |  | zn |

  - zn

- zn

•	•	zn

zn

  - zn

- zn

•	•	zn

|  |  |  |  | zn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | • |  | zn |
| • |  |  |  | zn |
| • |  | • |  | zn |
|  |  |  |  | par |
|  |  | • |  | par |
| • |  |  |  | par |
| • |  | • |  | par |
|  |  |  |  | par |
|  |  | • |  | par |
| • |  |  |  | par |
| • |  | • |  | par |

| Выноснойпереключатель | oЭкномичная | версия | Выносной сенсор | Питание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ❖A    24 Vac

230

A

Vac

230

A

Vac

❖

❖230

A

Vac

❖

❖

230

A

Vac

❖

❖24

-

❖Vac

❖

❖

❖24

-

❖Vac

❖

❖

❖24

-

❖Vac

❖

◗❖

| ◗ | ❖ | - | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vac |
| ◗ | ❖ |  |  |

◗❖

◗❖

| ◗ | ❖ | - | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vac |
| ◗ | ❖ |  |  |

◗❖

5

ОБОЗНАЧЕНИИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ DBTA-3:

Vct	последовательный вентилятор/термостатич. вентилятор

❍переключатель вентилятор/выкл/нагрев

znмертвая зонаg

HPдля тепловых насосов

❑линейно-интегральное действие с функцией автонастройки

▲последовательный переключатель вентилятор/термост. вентилятор/выкл.

▼переключатель нагрев/только вентилятор/охлаждение

◆последовательный переключатель вентилятор/термост. вентилятор

auto	s/w переключение с водяным сенсором

переключатель вкл/выкл/электрический

нагреватель

m/a	перек-ль мин. скорость/авт. скорость

HEAT	нагрев

par	установка ключей и параметров дисплея

- сенсор NTA010-623 (NTC 10K)

- сенсор NTB010-623 (NTC 100K)

❖ЭКОНОМИЧНАЯ версия:

замените последнюю цифру кода на “A”

◗только для ЭКОНОМИЧНОЙ версии

| Диапазон |  | ВЫХОД |  | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ |  |  | Выноснойсенсор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +5...+30 °C |  |  |  |  |  |  |  |  | Выноснойпереключатель |  |  |  |
|  |  | Трубки | Реле |  | 010Vdc... | ВКЛ/ВЫКЛ | 3скорости | Авроматич.переключениеS/W |  | oЭкномичнаяверсия |  | Питание |
| DBTA- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 139 | 2 | •• |  |  | • | • | par |  | ❖ |  |  |
| 3C3- |  | 199 | 2 | •• |  |  | • |  | par |  | ❖ | A | 230 |
|  |  | 939 | 2 | •• |  |  |  | • | par |  | ❖ |  | Vac |
|  |  | 999 | 2 | •• |  |  |  |  | par |  | ❖ |  |  |
|  |  | 139 | 2 | • cool |  |  | • | • |  |  |  |  |  |
| 3F3- |  | 199 | 2 | • cool |  |  | • |  |  |  |  | A | 230 |
| (3E3-) |  | 939 | 2 | • cool |  |  |  | • |  |  |  |  | Vac |
|  |  | 999 | 2 | • cool |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3G3- |  | 700 | 2/4 | 3-х |  |  |  | •Vct | par. |  |  | A | 230 |
|  |  |  |  | позиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vac |
|  |  |  |  | регулир. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КЛИМАТИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ С ЗОННЫМИ

| КЛАПАНАМИ ИЛИ ФОРСУНКОЙ |  |  | CCR6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТИП | ДИАПАЗОН | ВНЕШНИЙ | ИММЕРСИОННЫЙ | СЕНСОР-STC |  |
|  |  | °C | СЕНСОР-STE | СЕНСОР-STI |  |  |
|  | CCR6C | 0...+80 | • |  | • |  |
|  | CCR6I | 0...+80 | • | • |  |  |

| ВЫНОСНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ С ЗАДАННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ | DB-CDP |
| --- | --- |
|  | ТИП | ДИАПАЗОН | СЕНСОР | ВКЛ./ВЫКЛ. | 3СКОРОСТИ |
|  |  | °C |  |  |  |
|  | DB-CDP/N1 | ± 5 | NTC 10K |  |  |
|  | DB-CDP/N2 | ± 5 | NTC 10K | • | • |
|  | DB-CDP/N3 | ± 5 | PT 100 |  |  |
|  | DB-CDP/N4 | ± 5 | PT 100 | • | • |

6

| ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ КАПИЛЛЯРНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ |  | DBTC |
| --- | --- | --- |
|  | ТИП | ДИАПАЗОН | ДИФФЕРЕН- | МАКС. | ДЛИНА | СПЕЦ. |  |
|  |  |  | ЦИАЛ | ТЕМП. | КАПИЛ. | ВЕРСИИ |  |
|  |  |  |  | ТЕРМОБАЛ. | ТРУБКИ |  |  |
|  |  | °C | K | °C | cm |  |  |
|  | DBTC-060 | 0...+60 | 3±1 | 75 | 150 | U |  |
|  | DBTC-3535 | -35...+35 | 2±1 | 65 | 150 | U |  |
|  | DBTC-3090 | +30...+90 | 3±1 | 120 | 150 | U |  |
|  | DBTC-50140U | +50...+140 | 3±1 | 160 | 150 | стандарт |  |

- кнопка под крышкой

| ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ И ДВУСТУПЕЧАТЫЕ |  |  |  |  |  | DBET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАПИЛЛЯРНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТИП | ДИАПА- | КОЛ- | ДИФФ. | ДИФФ. | МАКС. | ОБОЛОЧКА | СПЕЦ. |  |
|  |  |  | ЗОН | ВО | СТУПЕ- | МЕЖДУ | ТЕМП. | ПО | ВЕРСИИ |  |
|  |  |  |  |  | СТУПЕ- | НЕЙ | СТУПЕ- | ТЕРМО- | ЗАПРОСУ |  |  |
|  |  |  |  |  | НЕЙ |  |  | НЯМИ | БАЛЛОНА. |  |  |  |
|  |  |  | °C |  |  | K |  | K | °C |  |  |  |
|  |  | DBET-4 | -30... | +30 | 1 | 2... | 20 |  |  | 60 | DBZ-01/02 | GU |  |
|  |  | DBET-5 | -30... | +30 | 1 |  | 1 |  |  | 60 | DBZ-01/02 | GU |  |
|  |  | DBET-6 | -30... | +30 | 1 |  | FT |  |  | 60 | DBZ-01/02 | GU |  |
|  |  | DBET-4/2 | -30... | +30 | 2 |  | 1 | 2 | ...5 | 60 | DBZ-01/02 | GU |  |
|  |  | DBET-7 | 0... | +60 | 1 | 2... | 20 |  |  | 75 | DBZ-01/02 | GU |  |
|  |  | DBET-8 | 0... | +60 | 1 |  | 1 |  |  | 75 | DBZ-01/02 | GU |  |
|  |  | DBET-9FT | 0... | +60 | 1 |  | FT |  |  | 75 | DBZ-01/02 | GU |  |
|  |  | DBET-9ST | 0... | +60 | 1 |  | ST |  |  | 75 | DBZ-01/02 | GU |  |
|  |  | DBET-7/2 | 0... | +60 | 2 |  | 1 | 2... | 5 | 75 | DBZ-01/02 | GU |  |
|  |  | DBET-16 | +20... | +90 | 1 | 2... | 20 |  |  | 100 | DBZ-01/02 | U |  |
|  |  | DBET-17 | +20... | +90 | 1 |  | 1 |  |  | 100 | DBZ-01/02 | U |  |
|  |  | DBET-18 | +20... | +90 | 1 |  | ST |  |  | 100 | DBZ-01/02 | U |  |
|  |  | DBET-16/2 | +20... | +90 | 2 |  | 1 | 2... | 5 | 100 | DBZ-01/02 | U |  |
|  |  | DBET-10 | +50... | +120 | 1 | 2... | 20 |  |  | 150 | DBZ-16/17 | U |  |
|  |  | DBET-11 | +50... | +120 | 1 |  | 1 |  |  | 150 | DBZ-16/17 | U |  |
|  |  | DBET-12 | +50... | +120 | 1 |  | ST |  |  | 150 | DBZ-16/17 | U |  |
|  |  | DBET-10/2 | +50... | +120 | 2 |  | 1 | 2... | 5 | 150 | DBZ-16/17 | U |  |

- 4,5 m длина капиллярной трубки U кнопка под крышкой

FT минимальная установка вручную ST максимальная установка вручную

7

| ТЕРМОСТАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТЯГИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DBAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТИП |  |  | ДИАПАЗОН |  | ДИФФЕРЕН- |  |  | МАКС. |  |  | СПЕЦ. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЦИАЛ |  |  | ТЕМП. |  |  | ВЕРСИИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЧУВСТИТЕЛЬНОГО |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭЛЕМЕНТА |  |  |  |
|  |  |  |  |  | °C |  |  |  | К |  |  | °C |  |  |  |  |
|  | DBAT-1 |  |  | -30...+30 |  |  |  | 2...20 |  | 60 |  |  |  |  | U |
|  | DBAT-3 |  |  | 0...+60 |  |  |  | 2...20 |  | 75 |  |  |  |  | U |
| DBAT | DBAT-4 |  |  | 0...+60 |  |  |  |  | ST |  | 75 |  |  |  |  | U |
|  | DBAT-060 |  |  | +5...+60 |  |  |  | 6±2 |  | 85 |  |  |  |  | U |
|  | DBAT-090 |  |  | +10...+90 |  |  |  | 6±2 |  | 85 |  |  |  |  | U |
|  | DBAT-5 |  |  | +20...+90 |  |  |  | 2...20 |  | 110 |  |  |  |  | U |
| DBAT-0xx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U | кнопка под крышкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ST | максимальная установка вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ И ДВУСТУПЕНЧАТЫЕ |  |  |  |  |  |  | DBTV |
| БОЙЛЕРНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТИП |  | ДИАПА- |  | ДИАПА- |  | ДИФФЕ- |  | ДИФФЕ- | МАКС. | ФУНК- |
|  |  |  |  |  | ЗОН |  |  | ЗОН |  | РЕНЦИАЛ |  | РЕНЦИАЛ |  | ТЕМП. |  | ЦИИ |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  | ТЕРМО- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БАЛЛОНА |  |
|  |  |  |  |  | °C |  |  | °C |  | K |  | K |  | °C |  |  |
|  | DBTV-060 |  | 0...+60 |  |  |  |  | 3±1 |  |  |  |  | 75 |  |  | TR |
|  | DBTV-060R85 |  | 0...+60 |  | 65 - 85 |  | 3±1 |  |  | 20±5 |  | 120 |  |  | TR + STB |
|  | DBTV-090U |  | 0...+90 |  |  |  |  | 3±1 |  |  |  |  | 120 |  |  | TW |
|  | DBTV-09090U |  | 0...+90 |  | 0...+90 |  | 3±1 |  |  | 3±1 |  | 120 |  |  | TW + TW |
|  | DBTV-3090 (1) |  | +30...+90 |  |  |  |  | 3±1 |  |  |  |  | 120 |  |  | TR |
|  | DBTV-3090R85 |  | +30...+90 |  | 65 - 85 |  | 3±1 |  |  | 20±5 |  | 120 |  |  | TR + STB |
|  | DBTV-3090R100 |  | +30...+90 |  | 100 |  | 3±1 |  |  | 20±5 |  | 120 |  |  | TR + STW |
|  | DBTV-3090R110 |  | +30...+90 |  | 90 - 110 |  | 3±1 |  |  | 20±5 |  | 120 |  |  | TR + STB |
|  | DBTV-3090RM100 (1) |  | +30...+90 |  | 96 |  | 3±1 |  |  | 20±5 |  | 120 |  |  | TR + STB |
|  | DBTV-50140 (1) |  | +50...+140 |  |  |  |  | 5±1 |  |  |  |  | 150 |  |  | TR |
|  | DBTV-R100 |  | 100 |  |  |  |  | 20±5 |  |  |  |  | 120 |  |  | STW |
|  | DBTV-R6585 |  | 65 - 85 |  |  |  |  | 20±5 |  |  |  |  | 120 |  |  | STB |
|  | DBTV-R90110 (1) |  | 90 - 110 |  |  |  |  | 20±5 |  |  |  |  | 120 |  |  | STB |
|  | DBTV-RM100 (1) |  | 96 |  |  |  |  | 20±5 |  |  |  |  | 120 |  |  | STB |

Funzioni:

TR	с SPDT контактом

TW	с кнопкой под крышкой, SPDT контакт

STB	с ручной установкой безопасности,

SPDT контакт

- кнопка под крышкой

- продукция с CE 0497 сертификацией Директива 97/23/CE_Модуль H1

STW	с автоматической установкой

безопасности, SPST контакт

8

|  |  | ТИП | ДИАПАЗОН | ДИФФЕРЕН- | МАКС. | ДЛИНА | СПЕЦ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЦИАЛ | ТЕМП. | УГЛУБЛЕ- | ВЕРСИИ |
|  |  |  |  |  | ТЕРМО- | МИЯ |  |
|  |  |  |  |  | БАЛЛОНА |  |  |
|  |  |  | °C | К | °C | mm |  |
|  | DBTV-1 | -30...+30 | 2...20 | 60 | 120/Ø10 | U/2 |
|  | DBTV-2 | -30...+30 | 1 | 60 | 120/Ø10 | U |
|  | DBTV-3 | -30...+30 | FT | 60 | 120/Ø10 | U |
|  | DBTV-7 | 0...+60 | 2...20 | 75 | 120/Ø10 | U/2 |
|  | DBTV-8 | 0...+60 | 1 | 75 | 120/Ø10 | U |
|  | DBTV-9FT | 0...+60 | FT | 75 | 120/Ø10 | U |
|  | DBTV-9ST | 0...+60 | ST | 75 | 120/Ø10 | U |
|  | DBTV-10 | +50...+120 | 2...20 | 140 | 120/Ø10 | U/2 |
|  | DBTV-11 | +50...+120 | 1 | 140 | 120/Ø10 | U |
|  | DBTV-12 | +50...+120 | ST | 140 | 120/Ø10 | U |
|  | DBTV-16 | +20...+90 | 2...20 | 100 | 120/Ø10 | U/2 |
|  | DBTV-17 | +20...+90 | 1 | 100 | 120/Ø10 | U |
|  | DBTV-18 | +20...+90 | ST | 100 | 120/Ø10 | U |
| FT | минимальная ручная установка | /2 двухступенчатая версия для моделей с |
| ST | максимальная ручная установка | регулируемым дифференциалом между |
| U | кнопка под крышкой | ступенями 2...5K и фиксированным |
|  |  | дифференциалом в ступени 1 K |  |

| ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ И ДВУСТУПЕНЧАТЫЕ |  |  |  | DBTZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КАНАЛЬНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТИП | ДИАПА- | ДИАПА- |  | ДИФФ. | ДИФФ. | МАКС. | ФУНКЦИИ |
|  |  | ЗОН | ЗОН |  | ДИАПА- | ДИАПА- | ТЕМП. |  |
|  |  | 1 | 2 |  | ЗОН | ЗОН | ТЕРМО- |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | БАЛЛОНА |  |
|  |  | °C | °C |  | K | K | °C |  |
|  | DBTZ-060 | 0...+60 |  |  | 3±1 |  | 75 | TR |
|  | DBTZ-060R85 | 0...+60 | 65 - 85 |  | 3±1 | 20±5 | 120 | TR + STB |
|  | DBTZ-090U | 0...+90 |  |  | 3±1 |  | 120 | TW |
|  | DBTZ-09090U | 0...+90 | 0...+90 |  | 3±1 | 3±1 | 120 | TW + TW |
|  | DBTZ-3090 | +30...+90 |  |  | 3±1 |  | 120 | TR |
|  | DBTZ-3090R85 |  | 65 - 85 |  | 3±1 | 20±5 | 120 | TR + STB |
|  | DBTZ-3090R100 | +30...+90 | 100 |  | 3±1 | 20±5 | 120 | TR + STW |
|  | DBTZ-3090R110 | +30...+90 | 90 - 110 |  | 3±1 | 20±5 | 120 | TR + STB |
|  | DBTZ-3090RM100 | +30...+90 | 96 |  | 3±1 | 20±5 | 120 | TR + STB |
|  | DBTZ-50140 | +50...+140 |  |  | 5±1 |  | 150 | TR |
|  | DBTZ-R100 | 100 |  |  | 20±5 |  | 120 | STW |
|  | DBTZ-R6585 | 65 - 85 |  |  | 20±5 |  | 120 | STB |
|  | DBTZ-R90110 | 90 - 110 |  |  | 20±5 |  | 120 | STB |
|  | DBTZ-RM100 | 96 |  |  | 20±5 |  | 120 | STB |

| Функции: |  |  |
| --- | --- | --- |
| TR | с SPDT контактом | STW | с автоматической установкой |
| TW | с кнопкой под крышкой, SPDT контакт | U | безопасности, SPST контакт |
| STB | с ручной установкой безопасности, |  | кнопка под крышкой |
|  | SPDT контакт |  |  |

9

|  |  |  | ТИП |  | ДИАПА- |  | ДИФФЕ- |  | МАКС. |  |  | ДЛИНА | СПЕЦ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЗОН |  | РЕНЦИАЛ |  | ТЕМП. |  | ПРУЖИНЫ | ВЕРСИИ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТЕРМО- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БАЛЛОНА |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | °C |  | K |  | °C |  |  | mm |  |  |
|  |  | DBTZ-1 | -30...+30 | 2...20 |  | 60 |  | 200/Ø21 |  | U/2 |  |
|  |  | DBTZ-2 | -30...+30 | 1 |  | 60 |  | 200/Ø21 |  | U |  |
|  |  | DBTZ-3 | -30...+30 |  | FT |  | 60 |  | 200/Ø21 |  | U |  |
|  |  | DBTZ-7 | 0...+60 | 2...20 |  | 75 |  | 200/Ø21 |  | U/2 |  |
|  |  | DBTZ-8 | 0...+60 | 1 |  | 75 |  | 200/Ø21 |  | U |  |
|  |  | DBTZ-9FT | 0...+60 |  | FT |  | 75 |  | 200/Ø21 |  | U |  |
|  |  | DBTZ-9ST | 0...+60 |  | ST |  | 75 |  | 200/Ø21 |  | U |  |
|  |  | DBTZ-10 | +50...+120 | 2...20 |  | 140 |  | 200/Ø21 |  | U/2 |  |
|  |  | DBTZ-11 | +50...+120 | 1 |  | 140 |  | 200/Ø21 |  | U |  |
|  |  | DBTZ-12 | +50...+120 |  | ST |  | 140 |  | 200/Ø21 |  | U |  |
|  |  | DBTZ-16 | +20...+90 | 2...20 |  | 100 |  | 200/Ø21 |  | U/2 |  |
|  |  | DBTZ-17 | +20...+90 | 1 |  | 100 |  | 200/Ø21 |  | U |  |
|  |  | DBTZ-18 | +20...+90 |  | ST |  | 100 |  | 200/Ø21 |  | U |  |
|  |  | FT | минимальная ручная установка | /2 двухступенчатая версия для моделей |
|  |  | ST | максимальная ручная установка | с регулируемым дифференциалом |
|  |  |  |  | между ступенями 2...5 K и фиксированным |
|  |  | U | кнопка под крышкой |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дифференциалом в ступени 1 K |
| ТЕРМОСТАТЫ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ |  |  |  | DBTF |
|  |  |  | ТИП |  | ДИАПА- |  | ДИФФ. | УСТАНОВКА |  | ЗАЩИТА | ДЛИНА |  |
|  |  |  |  |  | ЗОН |  | В СТУПЕНИ |  |  |  |  |  | КАПИЛ. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТРУБКИ |  |
|  |  |  |  |  | °C |  | K |  |  |  |  |  | m |  |
|  |  | DBTF-1P |  | -10...+12 |  | 1 |  | авто |  | IP54 |  | 6 |  |
|  |  | DBTF-2P |  | -10...+12 |  | 1 |  | авто |  | IP65 |  | 6 |  |
|  |  | DBTF-1PR |  | -10...+12 |  | FT | ручн |  | IP54 |  | 6 |  |
|  |  | DBTF-2PR |  | -10...+12 |  | FT | man |  | IP65 |  | 6 |  |
|  |  | DBTF-3P |  | -10...+12 |  | 1 |  | авто |  | IP54 | 1.8 |  |
|  |  | DBTF-4P |  | -10...+12 |  | 1 |  | авто |  | IP65 | 1.8 |  |
|  |  | DBTF-3PR |  | -10...+12 |  | FT | ручн |  | IP54 | 1.8 |  |
|  |  | DBTF-4PR |  | -10...+12 |  | FT | ручн |  | IP65 | 1.8 |  |
|  |  | DBTF-5P |  | -10...+12 |  | 1 |  | авто |  | IP54 | 3 |  |
|  |  | DBTF-6P |  | -10...+12 |  | 1 |  | авто |  | IP65 | 3 |  |
|  |  | DBTF-5PR |  | -10...+12 |  | FT | ручн |  | IP54 | 3 |  |
|  |  | DBTF-6PR |  | -10...+12 |  | FT | ручн |  | IP65 | 3 |  |
|  |  | FT | минимальная ручная установка |  |  |  |  |  |  |  |

10

| КАНАЛЬНЫЕ И КОМНАТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ |  | DBKH, DBZH |
| --- | --- | --- |
|  | ТИП | ДИАПАЗОН | КОЛ-ВО | ДИФФЕРЕН- | ДИФФ. МЕЖДУ | СПЕЦ. |
|  |  | % | СТУПЕНЕЙ | ЦИАЛ | СТУПЕНЯМИ | ВЕРСИИ |
|  |  | относ. влаж. |  | % относ. влаж. | % относ. влаж. |  |
|  | DBKH-10 | 35...100 | 1 | 5 |  | U |
|  | DBKH-20 | 35...100 | 2 | 5 | 3...18 | U |
|  | DBZH-101 | 35...100 | 1 | 4 |  | U |
| DBZH |  |  |  |  |  |  |
|  | DBZH-102 | 35...100 | 2 | 4 | 3...15 | U |

- кнопка под крышкой

DBKH

| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПОТОКА ВОЗДУХА |  |  |  | DBSL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТИП | МИН. | МИН. | МАКС. | МАКС. | МАКС. | ЗАЩИТА |
|  |  | ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ | ТЕМП. |  |
|  |  | НА | НА | НА | НА | ВОЗДУХА |  |
|  |  | ВЫХОДЕ | ВХОДЕ | ВЫХОДЕ | ВХОДЕ |  |  |
|  |  | m/s | m/s | m/s | m/s | °C |  |
|  | DBSL-1E | 1.0 | 2.5 | 8.0 | 9.2 | 85 | IP65 |

Специальные модели:

- микропереключатель с золотыми контактами для низкого напряжения

PL  ABS покрытие, Byblend база (IP65)

| ЖИДКОСТНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ |  |  |  |  | DB3-...MI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТИП | ПОДСОЕ- | ДИАПАЗОН | МАКС. | ПОТЕРИ | ДОПУСТИ- |
|  |  | ДИНЕНИЕ | УСТАНОВКИ | РЕКОМЕН- | ДАВЛЕНИЯ | МОЕ |
|  |  |  | (*) | ДУЕМОЕ | (Q max) | ОТКЛОНЕ- |
|  |  |  |  |  | Q |  | НИЕ |
|  |  | G | l/min H2O | l/min H2O | bar | ± % VF |
|  | DB3-10MI | 3/8” | 4.0 | - 5.5 | 10 | 0.01 | 15 |
|  | DB3-15MI | 1/2” | 5.5 | - 7.0 | 20 | 0.01 | 15 |
|  | DB3-20MI | 3/4” | 7.5 - 10.0 | 40 | 0.01 | 15 |
|  | DB3-25MI | 1” | 14 | - 18 | 60 | 0.01 | 15 |
|  | DB3-32MI | 1 1/4” | 22 - 30 | 80 | 0.01 | 15 |
|  | DB3-40MI | 1 1/2” | 37 | - 50 | 100 | 0.01 | 15 |
|  | DB3-50MI | 2” | 67 | - 93 | 150 | 0.01 | 15 |

- Регулируемый диапазон указан для горизонтально увеличивающегося потока.

11

| FLUSSOSTATI PER LIQUIDI |  |  |  |  |  | DBSF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТИП | ТРУБКА | МАКС. | НОРМА- | АГРЕСИВ- | КОРПУС | ЗАЩИТА |
|  |  |  |  | ДАВЛЕ- | ЛЬНАЯ | НАЯ | С |  |
|  |  |  |  | НИЕ | СРЕДА | СРЕДА | ПОДСОЕД. |  |
|  |  |  |  |  | (медный | (корпус из | ТРУБКОЙ |  |
|  |  |  |  |  | корпус) | нержавеющей |  |  |
|  |  |  |  |  |  | стали AISI |  |  |
|  |  |  | Ø | bar |  | 316L) |  |  |
|  |  | DBSF-1K | 1…8“ | 11 | • |  |  | IP65 |
|  |  | DBSF-1K/40 | 1…8“ | 11 | • |  |  | IP40 |
|  |  | DBSF-1E | 1…8“ | 11 | • |  |  | IP65 |
| DBSF-1... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DBSF-2...PL | DBSF-1RE | 1…8“ | 11 | • |  |  | IP65 |
| DBSF-1K/40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DBSF-2E | 1…8“ | 30 |  | • |  | IP65 |
|  |  | DBSF-2RE | 1…8“ | 30 |  | • |  | IP65 |
|  |  | DBSF-3E | 1/2“ | 11 | • |  | • | IP65 |
|  |  | DBSF-4E | 3/4“ | 11 | • |  | • | IP65 |
|  |  | DBSF-5E | 3/8“ | 11 | • |  | • | IP65 |
| DBSF-3E...6E |  | DBSF-6E | 1“ | 11 | • |  | • | IP65 |

Специальные модели:

- микропереключатель с золотыми контактами для низкого напряжения PL ABS покрытие, Byblend база (IP65)

| РЕЛЕ УРОВНЯ |  |  |  |  |  | DBSQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТИП | ДИФФ. | МАКС. | МАКС. | КОРПУС | ПОПЛАВОК | ЗАЩИТА |
|  |  |  | ДАВЛЕ- | ТЕМП. | С |  |  |
|  |  |  | НИЕ |  | РЕЗЬБОЙ |  |  |
|  |  | mm | bar | °C | 1”G |  |  |
|  | DBSQ-01 | 10/14 | 11 | 85 | медь | aкрилик | IP65 |
|  | DBSQ-02 | 10/14 | 11 | 85 | сталь | aкрилик | IP65 |

| МАНОМЕТРЫ И ВОЗДУШНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ | DB-M.../P |
| --- | --- |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ | ... |

| ТИП | ДИАПАЗОН | ДИАПАЗОН | ДИФФ. | МАКС. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАНОМЕТРА | ПЕРЕКЛЮЧ-ЛЯ |  | ДАВЛЕНИЕ |
|  |  | ДАВЛ. |  |  |
|  | Pa | Pa | Pa | kPa |
| DB-M6P6 | 0...600 | 40...600 | 30 | 50 |
| DB-M10P13 | 0...1500 | 100...1300 | 80 | 50 |
| DB-M6 | 0...600 |  |  | 200 |
| DB-M10 | 0...1500 |  |  | 200 |

12

| ВОЗДУШНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ |  | DBL |
| --- | --- | --- |
| ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |
|  | ТИП | ДИАПАЗОН | ДИФФ. | МАКС. ДАВЛЕНИЕ |
|  |  | mbar | mbar | mbar |
|  | DBL-106 | 0.2...3.0 | ~ 0.1 | 75 (*) |
|  | DBL-106A | 0.5...5.0 | ~ 0.2 | 75 (*) |
|  | DBL-106B | 1...10 | ~ 0.4 | 75 (*) |
|  | DBL-106C | 5...20 | ~ 1 | 75 (*) |
|  | DBL-106D | 10...50 | ~ 2.5 | 75 (*) |
|  | DBL-205A | 0.3...4.0 | 0.15 ± 15% | 100 |
|  | DBL-205B | 0.5...5.0 | 0.2 ± 15% | 100 |
|  | DBL-205D | 2...10 | 1.0 ± 15% | 100 |
|  | DBL-205E | 5...25 | 1.5 ± 15% | 100 |
|  | DBL-205F | 0.2...2.0 | 0.1 ± 15% | 100 |
|  | DBL-205G | 10...40 | 2.5 ± 15% | 100 |

- для T > 75 °C, 50 mbar

| АКСЕССУАРЫ |  |  |  |  |  |  |  | DBZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | НАБОРЫ |  |  |
|  | ТИП | A | B | C |  | D |  | E | МАТЕРИАЛ |
|  | DBZ-01* | 120 | 140 | 11 |  | 10 |  | 15 | медь/Cu Ni |
|  | DBZ-02* | 120 | 148 | 12 |  | 10 |  | 15 | нержавеющая сталь V2A |
|  | DBZ-16* | 120 | 140 | 10 |  | 8.5 |  | 15 | медь/Cu Ni |
|  | DBZ-16/14 | 120 | 140 | 10 |  | 8.5 |  | 15 | медь/Cu Ni |
|  | DBZ-17* | 120 | 148 | 10 |  | 8.5 |  | 15 | нержавеющая сталь V2A |
|  | DBZ-17/14 | 120 | 148 | 10 |  | 8.5 |  | 15 | нержавеющая сталь V2A |
|  | DBZ-18* | 40 | 61 | 11 |  | 10 |  | 15 | медь/Cu Ni |
|  | DBZ-19* | 40 | 68 | 10 |  | 8.5 |  | 15 | нержавеющая сталь V2A |
|  | DBZ-30/14 | 120 | 140 | 8 |  | 7 |  | 15 | медь/Cu Ni |
|  | DBZ-31/14 | 120 | 148 | 9 |  | 7 |  | 15 | нержавеющая сталь V2A |
|  | DBZ-40/14 | 100 | 128 | 16 |  | 15 |  | 15 | медь/Cu Ni |
|  | DBZ-41/14 | 120 | 148 | 16 |  | 15 |  | 15 | нержавеющая сталь V2A |

* с заглушкой

13

DBZ-05

DBZ-08

DBZ-06

attacco da

canale

DBZ-09

DBZ-15

МОНТАЖНЫЕ КРЕПЕЖИ И АКСЕССУАРЫ

DBZ-05	Набор из 6 монтаж. крепежей для капил. трубки термостатов защиты от замерзания

DBZ-06	Соединит. комплект 2 PVC (5x8) канальных коннекторов, 2 m гибких PVC трубок и 4 винтов для дифф. Переключателей давления и трансмиттеров

DBZ-14A	Полный набор монтажных крепежей и винтов

DBZ-14B	Полный набор монтажных крепежей и винтов

DBZ-15	Поддерживающие крепежи для чувствительного элемента в воздушном канале

DBZ-23 Настенный крепеж для канальных гидростатов DBZ-25 Защитная пружина для капиллярных трубок в воздушных каналах

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

DBZ-08	V2A лопатка из нержавеющей стали для переключателей воздушного потока

DBZ-09 V4A лопасть из нержавеющей стали для жидкостного переключателя DBZ-22 Монтажный крепеж для канальных сенсоров

DBZ-14B

DBZ-14A

DBZ-22

DBZ-23

DBZ-25

| ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ | DB-IDD |
| --- | --- |
| ТЕРМОСТАТЫ |  |  |  |  |
|  | ТИП | ДИАПАЗОН | ДИФФ. | УСТАНОВЛЕНИЯ | СЕНСОР |  |
|  |  |  |  | ТОЧКА (∆T) |  |  |
|  |  | °C | K | °C |  |  |
|  | DB-IDD | -10...+85 | 0.5...6 | 0...+20 | NTC 10K |  |

Поставляется с 2 кабельными сенсорами (длина 2м)

14

| ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 1- И |  |  |  |  |  | DB-IxD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-СТУПЕНЧАТЫЕ ТЕРМОСТАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТИП | ДИАПАЗОН | СТУПЕНИ | ДИФФ. В | ДИФФ. | ВХОДНЫЕ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | СТУПЕНЯХ | МЕЖДУ | ДАННЫЕ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СТУПЕНЯМИ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |  | К |  |  |
|  |  | DB-I1D/1 | -10... | +40 °C | 1 |  | 0.5 | ...6 K |  |  | NTC 10K |  |
|  |  | DB-I1D/2 | +30... | +80 | °C | 1 |  | 0.5 | ...6 K |  |  | NTC 10K |  |
|  |  | DB-I2D/1 | -10... | +40 °C | 2 |  | 0.5 | ...6 K | 0.5 | ...6 K | NTC 10K |  |
|  |  | DB-I2D/2 | +30... | +80 | °C | 2 |  | 0.5 | ...6 K | 0.5 | ...6 K | NTC 10K |  |
|  |  | DB-I4D/02/001 | -50... | +110 | °C | 4 |  | 0... | 10 K | 0.5... | 6 K | NTC 10K |  |
|  |  | DB-I4D/02/002 | 0...100 % r.h. | 4 | 0... | 100 % r.h. | 0.5...6 % r.h. | 4...20 mA |  |
|  |  | DB-I4D/02/003 | -50... | +110 | °C | 4 |  | 0... | 10 K | 0.5... | 6 K | NTC 10K |  |
|  |  |  | ...0100 % r.h. |  | 0...10 % r.h. | ...0.56 % r.h. | 4...20 mA |  |
|  |  | DB-I4D/02/004 | -50... | +110 | °C | 8 |  | 0... | 10 K | 0.5... | 6 K | NTC 10K |  |

ЦИФРОВЫЕ ВИЗУАЛИЗАТОРЫ И

КОНТРОЛЛЕРЫ

|  | ТИП | ДИАПАЗОН | ПИТАНИЕ | ВЫХОД | ДИФФ. | РАЗРЕ- | ВХОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ШЕНИЕ |  |
|  | DB-GMD/230 | 0...100 % r.h. | 230 Vac |  |  | 0.5 % | 4...20 mA |
|  | DB-GMD/12 | 0...100 % r.h. | 12 Vac |  |  | 0.5 % | 4...20 mA |
|  | DB-IGD/230 | 0...100 % r.h. | 230 Vac | 8 A/250 | -99...+99 % | 0.5 % | 4...20 mA |
|  |  |  |  | Vac |  |  |  |
| DB-GMD | DB-IGD/12 | 0...100 % r.h. | 12 Vac | 8 A/12 | -99...+99 % | 0.5 % | 4...20 mA |
|  |  |  |  | Vac |  |  |  |
|  | DB-TMD/230 | -50...+110 °C | 230 Vac |  |  | 0.1 °C | NTC 10K |
|  | DB-TMD/24 | -50...+110 °C | 24 Vac |  |  | 0.1 °C | NTC 10K |
|  | DB-TMD/12 | -50...+110 °C | 12 Vac/dc |  |  | 0.1 °C | NTC 10K |
|  | DB-TRD/230 | -40...+110 °C | 230 Vac | 8 A/250 | -15...+15 K | 0.1 °C | NTC 10K |
|  |  |  |  | Vac |  |  |  |
| DB-TRD | DB-TRD/24 | -40...+110 °C | 24 Vac | 8 A/24 | -15...+15 K | 0.1 °C | NTC 10K |
|  |  |  |  | Vac |  |  |  |
|  | DB-TRD/12 | -40...+110 °C | 12 Vac/dc | 8 A/12 | -15...+15 K | 0.1 °C | NTC 10K |
|  |  |  |  | Vac |  |  |  |
|  | DB-PMD/230 | -99...+999(*) | 230 Vac |  |  | 0.1 o 1 | 4...20 mA |
|  | DB-PMD/12 | -99...+999(*) | 12 Vac/dc |  |  | 0.1 o 1 | 4...20 mA |
|  | DB-PRD/230 | -99...+999(*) | 230 Vac | 8 A/250 | -99...+999 | 0.1 o 1 | 4...20 mA |
|  |  |  |  | Vac |  |  |  |
|  | DB-PRD/12 | -99...+999(*) | 12 Vac/dc | 8 A/12 | -99...+999 | 0.1 o 1 | 4...20 mA |
| DB-PMD |  |  |  | Vac |  |  |  |

- Диапазон должен быть определен при заказе и находиться в пределах -99 and +999. По запросу контроллер может поставляться с mbar или psi.

15

| ЦИФРОВЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ |  |  |  |  | DB-RD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОНТРОЛЛЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТИП | ДИА- |  | ПИТАНИЕ | ∆T | СЕНСОР | ДИФФ. | ВЫХОД |
|  |  | ПАЗОН |  |  | МАКС. |  |  | ПРОПОРЦ. |
|  |  | °C |  |  | K |  | K | ДИФФ. |
|  | DB-RD | -50...+110 |  | 230 Vac | -20...+20 | NTC 10K | реле 1: 0.5...+10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реле 2: -10...+10 |  |  |
|  | DB-RD12 | -50...+110 |  | 230 Vac | -20...+20 | NTC 10K |  | 2 x 0...10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vdc |

| ЦИФРОВЫЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ |  | DB-RTC |
| --- | --- | --- |
| С ЛЕТНИМ И ЗИМНИМ ВЫРАВНИВАНИЕМ |  |  |  |  |
|  | ТИП | ДИАПАЗОН | ПИТАНИЕ | СЕНСОР | ВНЕШНЕЙ | ВЫХОД |  | ВЫХОД |
|  |  | °C |  |  | СЕНСОР | 1 |  | 2 |
|  | DB-RTC | -50...+110 | 230 Vac | NTC 10K | NTC 10K | H/C |  | H/C |

H/C функция нагрева или охлаждения с или без выравнивания

| ЦИФРОВОЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР |  |  |
| --- | --- | --- |
| С МИНИМАЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ |  | DB-RTL |
|  | ТИП | ДИАПАЗОН | ПИТАНИЕ | РЕГ. | ОГРАНИЧИВ. | ВЫХОД | ВЫХОД |
|  |  | °C |  | СЕНСОР | СЕНСОР | 1 | 2 |
|  | DB-RTL | -50...+110 | 230 Vac | NTC 10K | NTC 10K | HL | CR |

HL функция нагрева с ограничением низкой и высокой температур CR функция охлаждения без ограничения

| COMBINATORE DI SEGNALE |  |  |  |  | DB-RCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТИП | ДИАПАЗОН | ПИТАНИЕ | ВХОД 1 | ВХОД 2 | ВЫХОД 1 |  |
|  |  | °C |  |  |  |  |  |
|  |  | по запросу |  |  |  |  |  |
|  | DB-RCS | (между | 230 Vac | 0…10 Vdc | 0…10 Vdc | UP |  |
|  |  | 99…+990) |  |  |  |  |  |
|  | UP выход 2..10 Vdc базируется на 2 входящих сигналах и приоритете, |  |  |
|  | установленному параметрами. |  |  |  |  |  |

16

| РЕЛЕЙНЫЕ ЦИФРОВЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  | DB-R/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОНТРОЛЛЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DB-R |  |  |  |  |  | вход 1 |  |  |  |  |  |  |  | вход 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | XX |  |  |  | X |  |  | X |  | XX |  |  | X |  | X |  |
|  | ВХОД 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 07 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NTC 10K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 08 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 09 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PTC 2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 10 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ni 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 06 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0…1000 ohm (DBKH-44) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0…1 Vdc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0…10 Vdc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0…20 mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4…20 mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТИП ЭЛЕМЕНТА 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % r.h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mbar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДИАПАЗОН 1 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0…+50 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -30…+50 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -10…+40 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0…+100 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -20…+80 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0…100% r.h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -50…+110 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -60…+600 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -50…+150 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -60…+200 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диазон должень быть указан в запросе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВХОД 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | * |  |  |  |  |
|  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | * |  |  |  |  |
|  | NTC 10K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | * |  |  |  |  |
|  | PT 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | * |  |  |  |  |
|  | PTC 2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  | * |  |  |  |  |
|  | Ni 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 2 |  |  | * |  |  |  |  |
|  | 0…1000 ohm (DBKH-44) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0…1 Vdc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0…10 Vdc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0…20 mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4…20 mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТИП ЭЛЕМЕНТА 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % r.h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mbar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДИАПАЗОН 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0…+50 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | -30…+50 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |
|  | -10…+40 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0…+100 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  |  |  |  |
|  | -20…+80 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0…100% r.h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 |  |  |  |  |  |  |
|  | -50…+110 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 |  |  |  |  |  |  |
|  | -60…+600 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 |  |  |  |  |  |  |
|  | -50…+150 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09 |  |  |  |  |  |  |
|  | -60…+200 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диазон должень быть указан в запросе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИТАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 230 Vac ± 10 %, 50/60 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 12 Vac ± 10 %, 50/60 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЫХОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | вкл./выкл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* обязательные значения

17

| ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DB-R/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DB-R |  |  |  |  |  |  | вход 1 |  |  |  |  |  | вход 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  | X |  | XX |  |  | X |  |  | X |  |  | XX |  |  | X |  | X |  |
|  | ВХОД 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 07 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NTC 10K |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0…10 Vdc |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4…20 mA |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТИП ЭЛЕМЕНТА 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % r.h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mbar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДИАПАЗОН 1 |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0…+50 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -30…+50 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -10…+40 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0…+100 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -20…+80 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0…100% r.h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -50…+110 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -60…+600 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -50…+150 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -60…+200 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диазон должень быть указан в запросе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВХОД 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 00 | * |  |  |  |  |
|  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 07 | * |  |  |  |  |
|  | NTC 10K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0…10 Vdc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4…20 mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТИП ЭЛЕМЕНТА 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % r.h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mbar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДИАПАЗОН 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |
|  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0…+50 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |
|  | -30…+50 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |
|  | -10…+40 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0…+100 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 |  |  |  |  |  |  |
|  | -20…+80 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0…100% r.h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 |  |  |  |  |  |  |
|  | -50…+110 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 |  |  |  |  |  |  |
|  | -60…+600 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09 |  |  |  |  |  |  |
|  | -50…+150 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | -60…+200 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |
|  | Диазон должень быть указан в запросe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИТАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 230 Vac ± 10% 50/60 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 12 Vac ± 10% 50/60 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | ТИП ВЫХОДНОГО СИГНАЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Пропорциональный 0…10 Vdc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* обязательные значения

18

| ЦИФРОВЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ С ОДНИМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DB-R/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ ВЫХОДОМ И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОДНИМ РЕЛЕЙНЫМ ВЫХОДОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | вход 1 |  |  |  |  |  |  |  | вход 2 |  |  |  |
| DB-R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | XX | XX |
|  | X |  |  |  |  |  | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| ВХОД 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 07 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NTC 10K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0…10 Vdc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4…20 mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТИП ЭЛЕМЕНТА 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % r.h.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mbar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДИАПАЗОН 1 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0…+50°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -30…+50°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -10…+40°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0…+100°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -20…+80°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0…100% r.h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -50…+110°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -60…+600°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -50…+150°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -60…+200°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диазон должень быть указан в запросе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВХОД 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | * |
|  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | * |
|  | NTC 10K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | * |
|  | PT 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | * |
|  | PTC 2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | * |
|  | Ni 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | * |
|  | 0…1000 ohm (DBKH-44) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 0…1 Vdc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 0…10 Vdc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 0…20 mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 4…20 mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТИП ЭЛЕМЕНТА 2

| нет | 0 |  |
| --- | --- | --- |
| °C | 1 |  |
| % r.h. | 2 |  |
| bar | 3 |  |
| mbar | 4 |  |
| Pa | 5 |  |
| ДИАПАЗОН 2 |  |  |
| нет | 00 |
| 0…+50 °C | 01 |
| -30…+50 °C | 02 |
| -10…+40 °C | 03 |
| 0…+100 °C | 04 |
| -20…+80 °C | 05 |
| 0…100% r.h. | 06 |
| -50…+110 °C | 07 |
| -60…+600 °C | 08 |
| -50…+150 °C | 09 |
| -60…+200 °C | 10 |
| Диазон должень быть указан в запросe | 99 |

ПИТАНИЕ

230 Vac ± 10% 50/60 Hz

12 Vac ± 10% 50/60 Hz

ТИП ВЫХОДНОГО СИГНАЛА

Пропорциональный 0…10 Vdc и релейный SPDT 8 A, 230 Vac

1

2

3

ВХОД 2 только в дополнение к ВХОДУ 1. Если ВХОД 2 отличается от «нет», ВХОД 1 работает с пропорциональным выходом, ВХОД 2 работает с релейным выходом. Если используется только один сенсор для обоих выходов, используйте сенсор 1.

- обязательные значения

19

| КАБЕЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ СЕНСОРЫ |  |  |  | NI, NT, PT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТИП | СЕНСОР | РАЗМЕРЫ |  |  | ДИАПАЗОН | ЗАЩИТА |
|  |  |  |  |  |  |  | ИЗМЕРЕНИЯ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | °C |  |
|  | NIC010-100 | Ni 1000 | ø 6 x 100 mm x 1.00 m |  |  | -50...+200 | IP67 |
|  | NIC020-100 | Ni 1000 | ø 6 x 100 mm x 2.00 m |  | -50...+200 | IP67 |
|  | NTA003-040 | NTC 10K | ø 6 x 40 mm x 0.30 m |  |  | -50...+110 | IP67 |
|  | NTA020-040 | NTC 10K | ø 6 x 40 mm x 2.00 m |  |  | -50...+110 | IP67 |
|  | NTA060-040 | NTC 10K | ø 6 x 40 mm x 6.00 m |  |  | -50...+110 | IP67 |
|  | NTA010-623 | NTC 10K | ø 6 x 23 mm x 1.00 m |  | -40...+80 | IP67 |
|  | NTA020-623 | NTC 10K | ø 6 x 23 mm x 2.00 m |  | -40...+80 | IP67 |
|  | NTA060-623 | NTC 10K | ø 6 x 23 mm x 6.00 m |  | -40...+80 | IP67 |
|  | NTA100-623 | NTC 10K | ø 6 x 23 mm x 10.00 m |  | -40...+80 | IP67 |
|  | NTB010-623 | NTC 100K | ø 6 x 23 mm x 1.00 m |  | -40...+80 | IP67 |
|  | NTB020-623 | NTC 100K | ø 6 x 23 mm x 2.00 m |  | -40...+80 | IP67 |
|  | NTB060-623 | NTC 100K | ø 6 x 23 mm x 6.00 m |  | -40...+80 | IP67 |
|  | PTA010-100 | PT 100 | ø 6 x 100 mm x 1.00 m |  | -50...+200 | IP67 |
|  | PTA020-100 | PT 100 | ø 6 x 100 mm x 2.00 m |  | -50...+200 | IP67 |
|  | PTA010-100C | PT 100 | ø 6 x 100 mm x 1.00 m |  |  | -50...+350 (*) | IP44 |
|  | PTA020-100C | PT 100 | ø 6 x 100 mm x 2.00 m |  |  | -50...+350 (*) | IP44 |
|  | PTB010-100 | PT 1000 | ø 6 x 100 mm x 1.00 m |  | -50...+200 | IP67 |
|  | PTB020-100 | PT 1000 | ø 6 x 100 mm x 2.00 m |  | -50...+200 | IP67 |
|  | PTB010-100C | PT 1000 | ø 6 x 100 mm x 1.00 m |  |  | -50...+350 (*) | IP44 |
|  | PTB020-100C | PT 1000 | ø 6 x 100 mm x 2.00 m |  |  | -50...+350 (*) | IP44 |

- макс. температура трубки -50...+600 °C

макс. температура кабеля в стеклянном волокне -50...+350 °C

| КОМНАТНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ СЕНСОРЫ |  | DTB |
| --- | --- | --- |
|  | ТИП | СЕНСОР | ДИАПАЗОН | ЗАЩИТА |
|  |  |  | ИЗМЕРЕНИЯ |  |  |
|  |  |  | °C |  |  |
|  | DTB/NTC | NTC 10K | -20...+60 | IP30 |
|  | DTB/1K8 | NTC 1K8 | -20...+60 | IP30 |
|  | DTB/10K3 | NTC 10K3A1 | -20...+60 | IP30 |
|  | DTB/10K4 | NTC 10K4A1 | -20...+60 | IP30 |
|  | DTB/NTC100 | NTC 100K | -20...+60 | IP30 |
|  | DTB/PT | PT 100 | -20...+60 | IP30 |
|  | DTB/PTI | PT 1000 | -20...+60 | IP30 |
|  | DTB/NI | Ni 1000 | -20...+60 | IP30 |

20

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ СЕНСОРЫ	ST

STI

STC

STE

| ТИП | СЕНСОР | РАЗМЕР | ДИАПАЗОН | ЗАЩИТА | ПРИМЕНЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТРУБКИ / | ИЗМЕРЕНИЯ |  |  |
|  |  | УГЛУБЛЕН. |  |  |  |
|  |  | mm | °C |  |  |
| STI11 | NTC 10K | ø 8 x 120 | -20...+110 | IP65 | погружение |
| STI12 | NTC 100K | ø 8 x 120 | -20...+120 | IP65 | погружение |
| STI13 | NTC 1K8 | ø 8 x 120 | -20...+120 | IP65 | погружение |
| STI14 | NTC 10K3A1 | ø 8 x 120 | -20...+120 | IP65 | погружение |
| STI15 | NTC 10K4A1 | ø 8 x 120 | -20...+120 | IP65 | погружение |
| STI21 | PT 100 | ø 8 x 120 | -20...+120 | IP65 | погружение |
| STI22 | PT 1000 | ø 8 x 120 | -20...+120 | IP65 | погружение |
| STI31 | NI 1000 | ø 8 x 120 | -20...+120 | IP65 | погружение |
| STC11 | NTC 10K | ø 6 x 200 | -20...+80 | IP65 | воздуховод |
| STC12 | NTC 100K | ø 6 x 200 | -20...+80 | IP65 | воздуховод |
| STC13 | NTC 1K8 | ø 6 x 200 | -20...+80 | IP65 | воздуховод |
| STC14 | NTC 10K3A1 | ø 6 x 200 | -20...+80 | IP65 | воздуховод |
| STC15 | NTC 10K4A1 | ø 6 x 200 | -20...+80 | IP65 | воздуховод |
| STC21 | PT 100 | ø 6 x 200 | -20...+80 | IP65 | воздуховод |
| STC22 | PT 1000 | ø 6 x 200 | -20...+80 | IP65 | воздуховод |
| STC31 | NI 1000 | ø 6 x 200 | -20...+80 | IP65 | воздуховод |
| STE11 | NTC 10K |  | -20...+70 | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| STE12 | NTC 100K |  | -20...+70 | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| STE13 | NTC 1K8 |  | -20...+70 | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| STE14 | NTC 10K3A1 |  | -20...+70 | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| STE15 | NTC 10K4A1 |  | -20...+70 | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| STE21 | PT 100 |  | -20...+70 | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| STE22 | PT 1000 |  | -20...+70 | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| STE31 | NI 1000 |  | -20...+70 | IP65 | комн./на откр. воздухе |

| ТЕМПЕРАТУРНЫЕ СЕНСОРЫ С DIN НАКОНЕЧНИКОМ | DPTD |
| --- | --- |
|  | ТИП | СЕНСОР | РАЗМЕР | ДИАПАЗОН |  |
|  |  |  | УГЛУБЛЕНИЯ | ИЗМЕРЕНИЕЯ |  |
|  |  |  |  | °C |  |
|  | DPTD/10 | PT 100 | ø 10 x 100 mm | -50...+600 |  |
|  | DPTD/20 | PT 100 | ø 10 x 200 mm | -50...+600 |  |
|  | DPTD/40 | PT 100 | ø 10 x 400 mm | -50...+600 |  |
|  | DPTD/60 | PT 100 | ø 10 x 600 mm | -50...+600 |  |
|  | DPTD1/10 | PT 1000 | ø 10 x 100 mm | -50...+600 |  |
|  | DPTD1/20 | PT 1000 | ø 10 x 200 mm | -50...+600 |  |
|  | DPTD1/40 | PT 1000 | ø 10 x 400 mm | -50...+600 |  |
|  | DPTD1/60 | PT 1000 | ø 10 x 600 mm | -50...+600 |  |

21

| ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ -1...40 BAR |  |  |  |  | 691 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 691. |  | X | X | X | X | X | X |  | X |  |  |
| Диапазон отн. давления (bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1...0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1...0,6 |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1...1 |  | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1...1,5 |  | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1...3 |  | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1...5 |  | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1...9 |  | 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0...0,3 |  | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0...0,6 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0...1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0...1,6 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0...2,5 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0...4 |  | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0...6 |  | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0...10 |  | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0...16 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0...25 |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0...40 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплотнительный материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FPM (Viton) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| EPDM |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Калибровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на заводе |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Выходы и питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0…5 Vdc | 11…33 Vdc / 24 Vac +15/-10% 3-проводной кабель | 0 |  |  |  |  |  |
| 0…10 Vdc | 18…33 Vdc / 24 Vac +15/-10% 3-проводной кабель | 1 |  |  |  |  |  |
| 4…20 mA | 11…33 Vdc 2-проводной кабель |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| Электрические коннекторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина кабел я 1,5 m, PG7 |  |  |  | (IP65) |  | 0 |  |  |  |  |
| Коннектор DIN EN 175301-803-A |  |  | (IP65) |  | 1 |  |  |  |  |
| Длина кабел я 1,5 m, PG7 |  |  |  | (IP67) |  | 2 |  |  |  |  |
| 3-полюсный круглый разъемный коннектор DIN 41524 | (IP65) |  | 3 |  |  |  |  |
| Прижимные коннекторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя резьба | G 1/4“ |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Внешняя резьба | UNF 7/16”-20 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Внешняя резьба | NPT 1/4“-18 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Внешняя резьба | NPT 1/2“-14 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Внешняя резьба | G 1/8“ |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| Внешняя резьба | G 1/4“ |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| Внешняя резьба | G 1/2“ |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| Корпус (стандартный: нержавеющей стали) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аксессуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажный крепеж |  |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 4 |
| DIN EN 175301-803-A: female коннектор и уплотнитель | (IP65) | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| DIN 41524: круглый разъемный коннектор (соединительная втулка) | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| Свидетельство об испытании |  |  |  |  | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 |

22

| ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ 0...2.5 BAR | 984 |
| --- | --- |
|  | 984M.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
|  | Диапазон давления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон 1 |  | Диапазон 2 |  | макс. перегрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0...100 Pa | (1.0 mbar) | 0...250 Pa | (2.5 mbar) | 20 kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0...250 Pa | (2.5 mbar) | 0...500 Pa | (5.0 mbar) | 20 kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0...500 Pa | (5.0 mbar) | 0...1.000 Pa | (10 mbar) | 20 kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0...1 kPa | (10 mbar) | 0...2.5 kPa | (25 mbar) | 40 kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0...5 kPa | (50 mbar) | 0...10 kPa | (100 mbar) | 60 kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0...25kPa | (250 mbar) | 0...50 kPa | (500 mbar) | 300 kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0...100 kPa | (1000 mbar) | 0...250 kPa | (2500 mbar) | 1.2 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измерительное устройство | Pascal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выходы и питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 0…10 Vdc | 24 Vac/dc, с откр. приемником NPN выход, 3-проводной кабель |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 4…20 mA | 24 Vdc, с откр. приемником NPN выход, 2-проводной кабель |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4…20 mA | 24 Vac/dc, с откр. приемником NPN выход, 3-проводной кабель |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 0…10 Vdc | 24 Vac/dc, с откр.приемником NPN выход, 3-проводной кабель |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D |  |  |  |  |  |
|  | 4…20 mA | 24 Vac/dc, с откр. приемником NPN выход, 3-проводной кабель |  |  |  |  |  |  |
|  | Дисплей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | с LED-Дисплеем, 3.5 разрядный (не для выхода 4...20 mA, 2 провода) |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрические коннекторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Блок с зажимными контактами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аксессуары по запросу (стр. 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соединительный комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DBZ-06 |
|  | Монтажный крепеж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DBZ-14A |
|  | Монтажный крепеж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DBZ-14B |

| КОМНАТНЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ | DB-F |
| --- | --- |
|  | ТИП | ДИАПАЗОН | ДИАПАЗОН | ПИТАНИЕ | ВЫХОД | ТОЧНОСТЬ |
|  |  | °C | % r.h. |  |  |  |
|  | DB-FH011 |  | 0...100 | 9...30 Vdc | 4...20 mA | 5% r.h. |
|  | DB-FT101 | 0...+50 |  | 9...30 Vdc | 4...20 mA | ± 1 °C |
|  | DB-FTH111 | 0...+50 | 0...100 | 9...30 Vdc | 4...20 mA | ± 1 °C, |
|  |  |  |  |  |  | ± 5% r.h. |
|  | DB-FTH511 | 0...+50 | 0...100 | 9...30 Vdc | NTC 10K, | ± 1 °C, |
|  |  |  |  |  | 4...20 mA | ± 5% r.h. |
|  | DB-FT201 | -30...+50 |  | 9...30 Vdc | 4...20 mA | ± 1,5 °C |
|  | DB-FTH811 | 0...+50 | 0...100 | 9...30 Vdc | NTC 1K8, | ± 1 °C, |
|  |  |  |  |  | 4...20 mA | ± 5% r.h. |
|  | DB-FTH911 | 0...+50 | 0...100 | 9...30 Vdc | NTC 10K4A1, | ± 1 °C, |
|  |  |  |  |  | 4...20 mA | ± 5% r.h. |
|  | DB-FTHA11 | 0...+50 | 0...100 | 9...30 Vdc | NTC 10K3A1, | ± 1 °C, |
|  |  |  |  |  | 4...20 mA | ± 5% r.h. |
|  | DB-FT401 | 0...+100 |  | 9...30 Vdc | 4...20 mA | ± 2 °C |
|  | DB-FH013 |  | 0...100 | 16...40 Vdc/ | 0...10 Vdc | ± 5% r.h. |
|  |  |  |  | 12...24 Vac |  |  |
|  | DB-FT103 | 0...+50 |  | 16...40 Vdc/ | 0...10 Vdc | ± 1 °C |
|  |  |  |  | 12...24 Vac |  |  |
|  | DB-FTH113 | 0...+50 | 0...100 | 16...40 Vdc/ | 0...10 Vdc | ± 1 °C, |
|  |  |  |  | 12...24 Vac |  | ± 5% r.h. |
|  | DB-FT203 | -30...+50 |  | 16...40 Vdc/ | 0...10 Vdc | ± 1,5 °C |
|  |  |  |  | 12...24 Vac |  |  |
|  | DB-FT403 | 0...+100 |  | 16...40 Vdc/ | 0...10 Vdc | ± 2 °C |
|  |  |  |  | 12...24 Vac |  |  |

23

| ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ И |  |  | TT, TU |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЛАЖНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ТИП | ДИАПАЗОН | ДИАПАЗОН | ВЫХОД | ВЫХОД | ТОЧНОСТЬ | ТОЧНОСТЬ | ЗАЩИТА | ПРИМЕНЕНИЕ |
|  | ИЗМЕРЕНИЯ | ИЗМЕРЕНИЯ | (ТЕМП.) | (ВЛАЖ- | (ТЕМП.) | (ВЛАЖ- |  |  |  |
|  |  |  |  | НОСТЬ) |  | НОСТЬ) |  |  |  |
|  | °C | % r.h. |  |  | °C | % r.h. |  |  |  |
| TUC1 |  | 0…100 |  | 0…10 Vdc |  | ± 3 | IP65 | воздуховод |
| TUC2 |  | 0…100 |  | 4…20 mA |  | ± 3 | IP65 | воздуховод |
| TUE1 |  | 0…100 |  | 0…10 Vdc |  | ± 3 | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| TUE2 |  | 0…100 |  | 4…20 mA |  | ± 3 | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| TTC011 | 0…+50 |  | 0…10 Vdc |  | ± 1 |  | IP65 | воздуховод |
| TTC012 | -30…+50 |  | 0…10 Vdc |  | ± 1.5 |  | IP65 | воздуховод |
| TTC013 | 0…+100 |  | 0…10 Vdc |  | ± 2 |  | IP65 | воздуховод |
| TTC021 | 0…+50 |  | 4…20 mA |  | ± 1 |  | IP65 | воздуховод |
| TTC022 | -30…+50 |  | 4…20 mA |  | ± 1.5 |  | IP65 | воздуховод |
| TTC023 | 0…+100 |  | 4…20 mA |  | ± 2 |  | IP65 | воздуховод |
| TTE011 | 0…+50 |  | 0…10 Vdc |  | ± 1 |  | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| TTE012 | -30…+50 |  | 0…10 Vdc |  | ± 1.5 |  | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| TTE013 | 0…+100 |  | 0…10 Vdc |  | ± 2 |  | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| TTE021 | 0…+50 |  | 4…20 mA |  | ± 1 |  | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| TTE022 | -30…+50 |  | 4…20 mA |  | ± 1.5 |  | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| TTE023 | 0…+100 |  | 4…20 mA |  | ± 2 |  | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| TTI011 | 0…+50 |  | 0…10 Vdc |  | ± 1 |  | IP65 | погружение |
| TTI012 | -30…+50 |  | 0…10 Vdc |  | ± 1.5 |  | IP65 | погружение |
| TTI013 | 0…+100 |  | 0…10 Vdc |  | ± 2 |  | IP65 | погружение |
| TTI021 | 0…+50 |  | 4…20 mA |  | ± 1 |  | IP65 | погружение |
| TTI022 | -30…+50 |  | 4…20 mA |  | ± 1.5 |  | IP65 | погружение |
| TTI023 | 0…+100 |  | 4…20 mA |  | ± 2 |  | IP65 | погружение |
| TUTC0111 | 0…+50 | 0…100 | 0…10 Vdc | 0…10 Vdc | ± 1 | ± 3 | IP65 | воздуховод |
| TUTC0121 | -30…+50 | 0…100 | 0…10 Vdc | 0…10 Vdc | ± 1.5 | ± 3 | IP65 | воздуховод |
| TUTC0131 | 0…+100 | 0…100 | 0…10 Vdc | 0…10 Vdc | ± 2 | ± 3 | IP65 | воздуховод |
| TUTC0212 | 0…+50 | 0…100 | 4…20 mA | 4…20 mA | ± 1 | ± 3 | IP65 | воздуховод |
| TUTC0222 | -30…+50 | 0…100 | 4…20 mA | 4…20 mA | ± 1.5 | ± 3 | IP65 | воздуховод |
| TUTC0232 | 0…+100 | 0…100 | 4…20 mA | 4…20 mA | ± 2 | ± 3 | IP65 | воздуховод |
| TUTC1101 | -5…+50 | 0…100 | NTC 10K | 0…10 Vdc | ± 0.6 | ± 3 | IP65 | воздуховод |
| TUTC1102 | -5…+50 | 0…100 | NTC 10K | 4…20 mA | ± 0.6 | ± 3 | IP65 | воздуховод |
| TUTC1301 | -5…+50 | 0…100 | NTC 1K8 | 0…10 Vdc | ± 0.6 | ± 3 | IP65 | воздуховод |
| TUTC1302 | -5…+50 | 0…100 | NTC 1K8 | 4…20 mA | ± 0.6 | ± 3 | IP65 | воздуховод |
| TUTC1401 | -5…+50 | 0…100 | NTC 10K3A1 | 0…10 Vcc | ± 0.2 | ± 3 | IP65 | воздуховод |
| TUTC1402 | -5…+50 | 0…100 | NTC 10K3A1 | 4…20 mA | ± 0.2 | ± 3 | IP65 | воздуховод |
| TUTC1501 | -5…+50 | 0…100 | NTC 10K4A1 | 0…10 Vdc | ± 0.2 | ± 3 | IP65 | воздуховод |
| TUTC1502 | -5…+50 | 0…100 | NTC 10K4A1 | 4…20 mA | ± 0.2 | ± 3 | IP65 | воздуховод |
| TUTC1601 | -5…+50 | 0…100 | NTC 20K | 0…10 Vdc | ± 0.6 | ± 3 | IP65 | воздуховод |
| TUTC1602 | -5…+50 | 0…100 | NTC 20K | 4…20 mA | ± 0.6 | ± 3 | IP65 | воздуховод |
| TUTE0111 | 0…+50 | 0…100 | 0…10 Vdc | 0…10 Vdc | ± 1 | ± 3 | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| TUTE0121 | -30…+50 | 0…100 | 0…10 Vdc | 0…10 Vdc | ± 1.5 | ± 3 | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| TUTE0131 | 0…+100 | 0…100 | 0…10 Vcc | 0…10 Vcc | ±2 | ± 3 | IP65 | комн./на откр. воздухе |

24

| ТИП | ДИАПАЗОН | ДИАПАЗОН | ВЫХОД | ВЫХОД | ТОЧНОСТЬ | ТОЧНОСТЬ | ЗАЩИТА | ПРИМЕНЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИЗМЕРЕНИЯ | ИЗМЕРЕНИЯ | (ТЕМП.) | (ВЛАЖ- | (ТЕМП.) | (ВЛАЖ- |  |  |
|  |  |  |  | НОСТЬ) |  | НОСТЬ) |  |  |
|  | °C | % r.h. |  |  | °C | % r.h. |  |  |
| TUTE0212 | 0…+50 | 0…100 | 4…20 mA | 4…20 mA | ± 1 | ± 3 | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| TUTE0222 | -30…+50 | 0…100 | 4…20 mA | 4…20 mA | ± 1.5 | ± 3 | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| TUTE0232 | 0…+100 | 0…100 | 4…20 mA | 4…20 mA | ± 2 | ± 3 | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| TUTE1101 | -5…+50 | 0…100 | NTC 10K | 0…10 Vdc | ± 0.6 | ± 3 | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| TUTE1102 | -5…+50 | 0…100 | NTC 10K | 4…20 mA | ± 0.6 | ± 3 | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| TUTE1301 | -5…+50 | 0…100 | NTC 1K8 | 0…10 Vdc | ± 0.6 | ± 3 | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| TUTE1302 | -5…+50 | 0…100 | NTC 1K8 | 4…20 mA | ± 0.6 | ± 3 | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| TUTE1401 | -5…+50 | 0…100 | NTC 10K3A1 | 0…10 Vcc | ± 0.2 | ± 3 | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| TUTE1402 | -5…+50 | 0…100 | NTC 10K3A1 | 4…20 mA | ± 0.2 | ± 3 | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| TUTE1501 | -5…+50 | 0…100 | NTC 10K4A1 | 0…10 Vdc | ± 0.2 | ± 3 | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| TUTE1502 | -5…+50 | 0…100 | NTC 10K4A1 | 4…20 mA | ± 0.2 | ± 3 | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| TUTE1601 | -5…+50 | 0…100 | NTC 20K | 0…10 Vdc | ± 0.6 | ± 3 | IP65 | комн./на откр. воздухе |
| TUTE1602 | -5…+50 | 0…100 | NTC 20K | 4…20 mA | ± 0.6 | ± 3 | IP65 | комн./на откр. воздухе |

Все трансмиттеры влажности (P/N включая букву U) имеют макс. pабочую температуру -5…+50 °C.

| TTI | TTC, TUC, TUTC |
| --- | --- |

TTE, TUE, TUTE

| КАНАЛЬНЫЕ И КОМНАТНЫЕ СЕНСОРЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КАЧЕСТВА ВОЗДУХА |  |  |  | DB-RLQ, -KLQ |
|  |  | ТИП | ПИТАНИЕ | ВЫХОД | ПРИМЕНЕНИЕ | СЕНСОР |
|  |  | DB-RLQ | 24 Vac/dc | 0...10 Vdc, 0...20 mA, | комната | VOC |
|  |  |  |  | 4...20 mA |  |  |
|  |  | DB-KLQ | 24 Vac/dc | 0...10 Vdc, 0...20 mA, | канал | VOC |
|  |  |  |  | 4...20 mA |  |  |
|  |  | DB-RCO2 | 24 Vac/dc | 0...10 Vdc | комната | CO2 |
|  |  | DB-KCO2 | 24 Vac/dc | 0...10 Vdc | канал | CO2 |
|  |  | DB-RLQ-CO2 | 24 Vac/dc | 0...10 Vdc | комната | VOC+CO2 |
| DB-R | DB-K | DB-KLQ-CO2 | 24 Vac/dc | 0...10 Vdc | канал | VOC+CO2 |

25

| ЗОННЫЕ КЛАПАНЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, ВКЛ/ВЫКЛ | DB-VZ |
| --- | --- |
|  | ТИП | СОЕДИ- | KVS | МАКС. | ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
|  |  | НЕНИЕ |  | ДАВЛ. |  |  |  |
|  |  |  |  | ДИФФ-ЛА |  |  |  |
|  |  |  |  | bar |  |  |  |
|  | 2-х ХОДОВЫЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | DB-VZ2-15SA | G 1/2 |  | 1.5 | корпус из иск. меди PN 16, |  |
|  |  |  |  |  | female соединение, |  |
|  |  | G 3/4 | 4.6 | 1.5 |  |  |
|  | DB-VZ2-20SA |  |  |  | обычно закрыты в прямом |  |
|  |  |  |  |  |  | направлении, |  |
|  | DB-VZ2-25SA | G 1 | 6.8 | 1.0 | шаровой клапан, макс.темп. |  |
|  |  |  |  |  | жидкости 2...+94 °C, |  |
|  |  |  |  |  | привод с пружинным |  |
|  | 3-х ХОДОВЫЕ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | возвратом, |  |
|  |  |  |  |  | время работы ~ 10 sec. |  |
|  | DB-VZ3-15SA | G 1/2 | 4.3 | 1.5 |  | электрического типа, |  |
|  |  |  |  |  | 5 сек. на пружинный возврат, |  |
|  | DB-VZ3-20SA | G 3/4 | 4.6 | 1.5 |  | питание 230 Vac |  |
|  |  |  |  |  | +10% -15%, 50/60 Hz, |  |
|  |  |  |  |  | потребляемая мощность 6 VA |  |
|  | DB-VZ3-25SA | G 1 | 6.7 | 1.0 |  |  |

По запросу:

Дополнительные переключатели, замените суффикс SA на CA питание 24 или 110 Vac

| КОРПУСЫ ЗОННЫХ КЛАПАНОВ, РЕЗЬБОВЫЕ |  | DB-VZ |
| --- | --- | --- |
|  | ТИП | СОЕДИ- | KVS |  | МАКС.ДАВЛ. | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|  |  | НЕНИЕ |  |  | ДИФФ-ЛА |  |
|  |  |  |  |  | bar |  |
|  | 2-х ХОДОВЫЕ |  |  |  |  |  |
|  | DB-VZ2-15 | G 1/2 | 1.5 |  | 2.5 |  |
|  | DB-VZ2-20 | G 3/4 | 2.5 |  | 1.0 | корпус из иск. меди PN 16, |
|  |  |  |  |  |  | female соединение, |
|  | DB-VZ2-25 | G 1 | 4.8 |  | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  | обычно закрыты в прямом |
|  |  |  |  |  |  | направлении, |
|  | 3-х ХОДОВЫЕ |  |  |  |  | макс. температура |
|  |  |  |  |  |  | жидкости. +2...+94°C |
|  | DB-VZ3-15 | G 1/2 | 1.5 |  | 2.5 |  |
|  | DB-VZ3-20 | G 3/4 | 2.5 |  | 1.0 |  |
|  | DB-VZ3-25 | G 1 | 4.8 |  | 0.6 |  |

| ПРИВОД ВКЛ-ВЫКЛ. С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ |  | SM230 |
| --- | --- | --- |
|  | ТИП | ДОПОЛНИТ. | ПИТАНИЕ | ЧАСТОТА | ПОТРЕБЛ. | ХАРАКТЕ- |
|  |  | ПЕРЕКЛЮЧ. | Vac | Hz | МОЩНОСТЬ | РИСТИКИ |
|  |  |  |  |  | VA |  |
|  | SM230/CA | • | 230 | 50/60 | 7 | время работы |
|  |  |  |  |  |  | ~10 sec., |
|  |  |  |  |  |  | электрич. |
|  |  |  |  |  |  | типа, 5 sec. |
|  | SM230/SA |  | 230 | 50/60 | 7 | на пружинный |
|  |  |  |  |  |  | возврат |
|  | По запросу: |  |  |  |  |  |
|  | Питание 24 или 110 Vac |  |  |  |  |

26

КОРПУСЫ КЛАПАНОВ ДЛЯ ФАН-КОЙЛОВ, РЕЗЬБОВЫЕ	VFX

NEW

| ТИП | ХОД | СОЕДИ- | KVS | МАКС. | ХАРАКТЕРИС- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НЕНИЕ |  |  | ДАВЛЕНИЕ | ТИКИ |
|  |  |  |  |  | ДИФФ. |  |
|  |  |  | ПРЯМОЙ | УГЛОВОЙ |  |  |
|  |  |  |  |  | bar |  |
|  |  |  | ХОД | ХОД |  |  |
| VFX214 | 2 | G 1/2 | 1.6 | - | 2.5 | корпус из |
|  |  |  |  |  |  | иск.меди |
|  |  |  |  |  |  | PN 16, |
|  |  |  |  | - |  |  |
| VFX235 | 2 | G 3/4 | 2.5 |  | 2.5 | male |
|  |  |  |  |  |  | резьбовое |
| VFX314 | 3 | G 1/2 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | соединение, |
|  |  |  |  |  |  | шаг 2.5 мм, |
|  |  |  |  |  |  | обычно закрыт в |
| VFX335 | 3 | G 3/4 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | прямом |
|  |  |  |  |  |  | направлении, |
|  |  |  |  |  |  | отличная |
| VFX414 | 3 (4 port) | G 1/2 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | герметизация, |
|  |  |  |  |  |  | макс. |
|  |  |  |  |  |  | температура |
| VFX435 | 3 (4 port) | G 3/4 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | жидкости |
|  |  |  |  |  |  | +2...+95°C |
| Аксессуары: |  |  |  |  |  |  |
| VTP ручка для ручного управления |  |  |  |  |

ЭЛЕКТРОТЕПЛОВЫЕ ПРИВОДЫ	SE1

NEW

| ТИП | СИЛА | ПИТАНИЕ | ДЕЙСТВИЕ | ПОТРЕБЛ. | ХАРАКТЕРИС- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vaс |  | МОЩНОСТЬ | ТИКИ |
|  | N | 50/60 Hz |  | VA |  |
| SE1T24 | 100 | 24 | вкл./выкл. | 3.0 | время работы 210 |
|  |  |  |  |  | сек., |
|  |  |  |  |  | шаг 2.5 mm, |
| SE1T230 | 100 | 230 | вкл./выкл. | 3.0 | восковой |
|  |  |  |  |  | чувствительный |
|  |  |  |  |  | элемент, |
| SE1M24 | 100 | 24 | пропорцион. | 3.5 | M30 коннектор |
|  |  |  | 0…10 Vdc |  | 2 м кабель, IP44 |

КОРПУСЫ КЛАПАНОВ ДЛЯ ФАН-КОЙЛОВ, РЕЗЬБОВЫЕ	VFC

NEW

| ТИП | ХОД | СОЕДИ- |  | KVS | МАКС. | ХАРАКТЕРИС- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НЕНИЕ |  |  |  | ДАВЛЕНИЕ | ТИКИ |
|  |  |  | ПРЯМОЙ | УГЛОВОЙ | ДИФФ. |  |
|  |  |  | ХОД |  | ХОД | bar |  |
| VFC210 | 2 | G 1/2 | 0.25 |  | - | 2.5 |  |
| VFC211 | 2 | G 1/2 | 0.4 |  | - | 2.5 |  |
| VFC212 | 2 | G 1/2 | 0.6 |  | - | 2.5 |  |
| VFC213 | 2 | G 1/2 | 1.0 |  | - | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | корпус из иск. меди |
| VFC214 | 2 | G 1/2 | 1.6 |  | - | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PN 16, |
|  |  |  |  |  |  |  | male резьбовое |
| VFC215 | 2 | G 1/2 | 2.5 |  | - | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | соединение, |
|  |  |  |  |  |  |  | шаг 4.5 mm, |
| VFC235 | 2 | G 3/4 | 2.5 |  | - | 2.5 | обычно закрыт |
|  |  |  |  |  |  |  | в прямом |
| VFC310 | 3 | G 1/2 | 0.25 |  | 0.25 | 2.5 | направлении, |
|  |  |  |  |  |  |  | отличная |
|  |  |  |  |  |  |  | герметизация, |
| VFC311 | 3 | G 1/2 | 0.4 |  | 0.4 | 2.5 | макс. температура |
|  |  |  |  |  |  |  | жидкости |
| VFC312 | 3 | G 1/2 | 0.6 |  | 0.6 | 2.5 | +2...+95°C |
| VFC313 | 3 | G 1/2 | 1.0 |  | 0.8 | 2.5 |  |
| VFC314 | 3 | G 1/2 | 1.6 |  | 1.0 | 2.5 |  |
| VFC315 | 3 | G 1/2 | 2.5 |  | 1.6 | 2.5 |  |
| VFC335 | 3 | G 3/4 | 2.5 |  | 1.6 | 2.5 |  |

27

NEW

| ТИП | ХОД | СОЕДИ- |  | KVS | МАКС. | ХАРАКТЕРИС- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НЕНИЕ |  |  |  | ДАВЛЕНИЕ | ТИКИ |
|  |  |  | ПРЯМОЙ | УГЛОВОЙ | ДИФФ. |  |
|  |  |  | ХОД |  | ХОД | bar |  |

|  | VFC410 | 3 (4 port) | G 1/2 | 0.25 | 0.25 | 2.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | корпус из иск. меди |
|  | VFC411 | 3 (4 port) | G 1/2 | 0.4 | 0.4 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PN 16, |
|  |  |  |  |  |  |  | male резьбовое |
|  | VFC412 | 3 (4 port) | G 1/2 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | соединение, шаг |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.5 mm, обычно |
|  | VFC413 | 3 (4 port) | G 1/2 | 1.0 | 0.8 | 2.5 | закрыт в |
|  |  |  |  |  |  |  | прямом направл., |
|  |  |  |  |  |  |  | отличная |
|  | VFC414 | 3 (4 port) | G 1/2 | 1.6 | 1.0 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | герметизация, |
|  |  |  |  |  |  |  | макс. температура |
|  | VFC415 | 3 (4 port) | G 1/2 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | жидкости |
|  |  |  |  |  |  |  | +2...+95°C |
|  | VFC435 | 3 (4 port) | G 3/4 | 2.5 | 1.6 | 2.5 |  |  |

Аксессуары:

VTP ручка для ручного управления

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ КЛАПАНОВ	SE2

NEW

| TIPO | СИЛА | ПИТАНИЕ | ДЕЙСТВИЕ | ПОТРЕБЛ. | ХАРАКТЕРИС- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vaс |  | МОЩНОСТЬ | ТИКИ |
|  | N | 50/60 Hz |  | VA |  |
| SE2F24 | 200 | 24 | вкл./выкл., | 6.0 |  |
|  |  |  | 3 позиции |  | время работы. 40 |
|  |  |  |  |  | сек., шаг 4,5 мм, |
|  |  |  | вкл./выкл., |  |  |
| SE2F230 | 200 | 230 |  | 6.0 | M30 коннектор, |
|  |  |  | 3 позиции |  | 1,5 m кабель, |
|  |  |  |  |  | позиционный |
| SE2M24 | 200 | 24 | пропорцион. | 7.0 | индикатор, IP54 |
|  |  |  | 0…10 Vdc |  |  |

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ, РЕЗЬБОВЫЕ, ШАГ 5,5 MM	VFZ

NEW

| ТИП |  | СОЕДИ- | KVs | МАКС. | ХАРАКТЕРИС- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НЕНИЕ |  | ДАВЛ. | ТИКИ |
| 2-х |  | 3-х |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДИФФ. |  |
| ХОДОВЫЕE | ХОДОВЫЕ |  |  | bar * |  |
| VFZ210 |  | VFZ310 | G 1/2 | 0.25 | 2.5 (10.0) | чугунный корпус |
| VFZ211 |  | VFZ311 | G 1/2 | 0.4 | 2.5 (10.0) | G25, |
|  |  |  |  |  |  | PN 16, |
|  |  |  |  |  |  | Female соединение, |
| VFZ212 |  | VFZ312 | G 1/2 | 0.63 | 2.5 (10.0) |  |
|  |  |  |  |  |  | медная заглушка, |
|  |  |  |  |  |  | стержень из нержав. |
| VFZ213 |  | VFZ313 | G 1/2 | 1.0 | 2.5 (10.0) | стали, |
|  |  |  |  |  |  | шаг 5,5 mm, |
| VFZ214 |  | VFZ314 | G 1/2 | 1.6 | 2.5 (10.0) | темп.жидкости. |
|  |  |  |  |  |  | -10...+120°C, |
|  |  |  |  |  |  | макс. гликоль 50% |
| VFZ215 |  | VFZ315 | G 1/2 | 2.5 | 2.5 (10.0) |  |
|  |  |  |  |  |  | линейный алгоритм |
|  |  |  |  |  |  | упр-я, |
| VFZ218 |  | VFZ318 | G 3/4 | 4.0 | 2.0 (5.0) | утечка: |
|  |  |  |  |  |  | отличная |
| VFZ220 |  | VFZ320 | G 3/4 | 6.3 | 2.0 (5.0) | герметизация по |
|  |  |  |  |  |  | прямым |
|  |  |  |  |  |  | направлениям, |
| VFZ225 |  | VFZ325 |  |  |  |  |
|  |  |  | G 1 | 10.0 | 2.0 (2.5) | угловое направление |
|  |  |  |  |  |  | 0,2% KVs значения, |
| VFZ232 |  | VFZ332 | G 1 1/4 | 13.0 | 2.0 (2.5) | смешивание или |
|  |  |  |  |  |  | отвод |
| VFZ240 |  | VFZ340 | G 1 1/2 | 16.0 | 2.0 (2.0) |  |

- dPmax значения внутри скобок максимальное давление дифференциала, когда клапан полностью закрыт.

значения за скобками – предполагаемый максимальный скачок давления (клапан полностью открыт)

28

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ КЛАПАНОВ	SE4

NEW

| ТИП | СИЛА | ПИТАНИЕ | ДЕЙСТВИЕ | ПОТРЕБЛ. | ХАРАКТЕРИС- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vac |  | МОЩНОСТЬ | ТИКИ |
|  | N | 50/60 Hz |  | VA |  |
| SE4F24 | 400 | 24 | вкл./выкл., | 7.0 |  |
|  |  |  | 3 позиции |  |  |
|  |  |  |  |  | время работы 70 сек, |
|  |  |  |  |  | шаг 6,5 mm, |
|  |  |  | вкл./выкл., |  | M30 коннектор, |
| SE4F230 | 400 | 230 |  | 7.0 | 1,5 m кабель, |
|  |  |  | 3 позиции |  | ручная коррекция, |
|  |  |  |  |  | позицион. индикатор, |
|  |  |  |  |  | IP54 |
| SE4M24 |  |  | пропорцион. |  |  |
|  | 400 | 24 | 0…10 Vdc | 7.5 |  |
|  |  |  | 4…20 mA |  |  |

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ, РЕЗЬБОВЫЕ, ШАГ 16,5 MM	2S/3S

NEW

| ТИП |  | СОЕДИ- | KVS | МАКС. | ХАРАКТЕРИС- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НЕНИЕ |  | ДАВЛ. | ТИКИ |
| 2-х |  | 3-х |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ДИФФ. |  |
| ХОДОВЫЕ | ХОДОВЫЕ |  |  | bar * |  |
| 2S15 |  | 3S15 | G 1/2 | 2.5 | 2.2 (11.0) | чугунный корпус G25, |
| 2S18 |  | 3S18 |  |  |  | PN 16, |
|  |  |  | G 3/4 | 4.0 | 2.2 (11.0) | female соединение, |
|  |  |  |  |  |  | медная заглушка, |
| 2S20 |  | 3S20 | G 3/4 | 6.3 | 2.2 (11.0) | стержень из нержав. |
|  |  |  |  |  |  | стали, шаг 16,5 mm, |
|  |  |  |  |  |  | темп. жидкости. |
| 2S25 |  | 3S25 | G 1 | 10.0 | 2.2 (7.0) | -10...+140°C, |
|  |  |  |  |  |  | макс. гликоль 50% |
|  |  |  |  |  |  | управл. алгоритм равно |
| 2S32 |  | 3S32 | G 1 1/4 | 16.0 | 2.2 (4.4) | процентный/линейный, |
|  |  |  |  |  |  | утечка: |
|  |  |  |  |  |  | отличная герметизация |
| 2S40 |  | 3S40 | G 1 1/2 | 25.0 | 2.2 (2.7) | по прямым напр., |
|  |  |  |  |  |  | угловое напр. 0,2% KVs |
|  |  |  |  |  |  | знач., |
| 2S50 |  | 3S50 | G 2 | 40.0 | 2.2 (2.2) | смешивание или отвод |

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ, ФЛАНЦЕВЫЕ, ШАГ 16,5 MM	2F/3F

NEW

| ТИП | DN | KVs | МАКС. | ХАРАКТЕРИС- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ДАВЛ. | ТИКИ |
| 2-х | 3-х |  |  | ДИФФ. |  |
| ХОДОВЫЕE | ХОДОВЫЕ | мм |  | bar * |  |
| 2F20 | 3F20 | 20 | 6.3 | 2.2 (11.0) | чугунный корпус G25, |
|  |  |  |  |  | PN 16, |
|  |  |  |  |  | female соединение, |
| 2F25 | 3F25 |  |  |  | медная заглушка, |
|  |  | 25 | 10.0 | 2.2 (7.0) | стержень из нержав. |
|  |  |  |  |  | стали, шаг 16,5 mm, |
|  |  |  |  |  | темп.жидкости |
|  |  |  |  |  | -10...+130°C, |
| 2F32 | 3F32 | 32 | 16.0 | 2.2 (4.4) | макс. гликоль 50% |
|  |  |  |  |  | управл. алгоритм равно |
|  |  |  |  |  | процентный/линейный, |
|  |  |  |  |  | утечка: |
| 2F40 | 3F40 | 40 | 25.0 | 2.2 (2.7) | отличная герметизация |
|  |  |  |  |  | по |
|  |  |  |  |  | прямым направлениям, |
|  |  |  |  |  | угловое напр. 0,2% KVs |
| 2F50 | 3F50 |  |  |  | знач., |
|  |  | 50 | 40.0 | 2.2 (2.2) | смешивание или отвод |

- dPmax значения внутри скобок максимальное давление дифференциала, когда клапан полностью закрыт .

значения за скобками – предполагаемый максимальный скачок давления (клапан полностью открыт)

29

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ КЛАПАНОВ	SE6

NEW

| ТИП | СИЛА | ПИТАНИЕ | ДЕЙСТВИЕ | ПОТРЕБЛ. | ХАРАКТЕРИС- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МОЩНОСТЬ | ТИКИ |
|  | N | Vaс |  | VA |  |
| SE6F24 | 600 | 24 | вкл./выкл., | подлежит | время работы 95 |
|  |  |  | 3 позиции | определению |  |
|  |  |  |  |  | сек., |
|  |  |  |  |  | шаг 16.5 mm, ручная |
| SE6F230 | 600 | 230 | вкл./выкл., | подлежит | коррекция, |
|  |  |  |  |  | авт. регулировка, |
|  |  |  | 3 позиции | определению |  |
|  |  |  |  |  | позицион. |
|  |  |  |  |  | индикатор, |
|  |  |  | пропорцион. |  |  |
| SE6M24 |  |  |  | подлежит | IP 54 |
|  | 600 | 24 | 0…10 Vdc |  |  |
|  |  |  |  | определению |  |
|  |  |  | 4…20 mA |  |  |

| ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ, ФЛАНЦЕВЫЕ |  |  |  |  |  | 2F/3F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TIPO |  | DN | KVs | ХОД | МАКС. | ХАРАКТЕРИС- |
|  |  |  |  |  |  |  | ДАВЛ. | ТИКИ |
|  |  |  |  |  |  |  | ДИФФ |  |
|  | 2-х |  | 3-х |  |  | mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | bar |  |
|  | ХОДОВЫЕ | ХОДОВЫЕ |  |  |  |  |  |
|  | 2F-65 |  | 3F-65 | 65 | 63 | 21 | 2.0 | (2.0) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | чугунный корпус G25, |
|  | 2F-80 |  | 3F-80 | 80 | 100 | 41 | 2.0 | (6.0) | PN 16, медная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заглушка, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | стержень из нержав. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | стали, темп.жидкости. |
|  | 2F-100 |  | 3F-100 | 100 | 145 | 41 | 2.0 | (4.0) | -10...+130°C, макс. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | гликоль 50%, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | управл. алгоритм равно |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | процентный/линейный |
|  | 2F-125 |  | 3F-125 | 125 | 220 | 41 | 2.0 | (3.0) | утечка: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в прямом напр. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0...0,05% KVs знач., |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в углов. напр. |
|  | 2F-150 |  | 3F-150 | 150 | 320 | 41 | 2.0 | (2.0) | 0...1% KVs знач., |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | смешивание или отвод |
|  | 2F-200 |  | 3F-200 | 200 | 550 | 42 | 1.0 | (1.0) |  |

- dPmax внутри скобок максимальное давление дифференциала, когда клапан полностью закрыт. значения за скобками – предполагаемый максимальный скачок давления (клапан полностью открыт)

| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ КЛАПАНОВ | SE25 |
| --- | --- |

NEW

| ТИП | СИЛА | ПИТАНИЕ | ДЕЙСТВИЕ | ПОТРЕБЛ. | ХАРАКТЕРИС- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МОЩНОСТЬ | ТИКИ |
|  | N | Vaс |  | VA |  |
| SE25F24 | 2500 | 24 | вкл./выкл., | подлежит | время работы 150 |
|  |  |  | 3 позиции | определению |  |
|  |  |  |  |  | сек., |
|  |  |  |  |  | шаг 45 mm, |
|  |  |  | вкл./выкл., | подлежит | ручная |
| SE25F230 | 2500 | 230 |  |  | коррекция, |
|  |  |  | 3 позиции | определению | авт. регулировка, |
|  |  |  |  |  | позицион. |
|  |  |  |  |  | индикатор, |
|  |  |  | пропорцион. |  |  |
| SE25M24 |  |  |  | подлежит | IP 54 |
|  | 2500 | 24 | 0…10 Vdc |  |  |
|  |  |  |  | определению |  |
|  |  |  | 4…20 mA |  |  |

30

| ДРОССЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ |  | 1125 |
| --- | --- | --- |
|  | ТИП | DN | KVs | МАКС. ДАВЛ. | ПРИВОД | ХАРАКТЕРИС- |  |
|  |  |  |  | ДИФФ |  | ТИКИ |  |
|  |  |  |  | bar |  |  |  |
|  | 1125-40-UMA3,5 | 40 | 70 | 10 | UMA3,5 |  |  |
|  | 1125-50-UMA3,5 | 50 | 109 | 10 | UMA3,5 |  |  |
|  | 1125-65-UMA3,5 | 65 | 200 | 10 | UMA3,5 | чугунный корпус |  |
|  | 1125-80-UMA3,5 | 80 | 334 | 10 | UMA3,5 | PN 16, |  |
|  |  |  |  |  |  | вал из нерж. стали, |  |
|  | 1125-100-UMC10 | 100 | 550 | 10 | UMC10 | дроссельная |  |
|  |  |  |  |  |  | заслонка из чугуна |  |
|  |  |  |  |  |  | с покрытием из |  |
|  | 1125-125-UMC10 | 125 | 898 | 10 | UMC10 | никеля, |  |
|  |  |  |  |  |  | температура |  |
|  | 1125-150-UVC15 | 150 | 1422 | 10 | UVC15 | жидкости |  |
|  |  |  |  |  |  | 0...+110 °C |  |
|  | 1125-200-UVC15 | 200 | 2376 | 10 | UVC15 |  |  |
|  | 1125-250-UVD25 | 250 | 3813 | 10 | UVD25 |  |  |
|  | 1125-300-UVF50 | 300 | 5641 | 10 | UVF50 |  |  |

ПРИВОДЫ ДЛЯ ДРОССЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ

|  | ТИП | ВРАЩАЮЩИЙ | ВРЕМЯ | ПИТАНИЕ | ПОТРЕБЛ. | ХАРАКТЕРИС- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МОМЕНТ |  |  | МОЩНОСТЬ | ТИКИ |  |
|  |  | Nm | sec. | Vaс | VA |  |  |
|  | UMA3,5 | 35 | 10 | 230 | 10 |  |  |
|  | UMC10 | 100 | 8 | 230 | 18 | IP65 для UM..., |  |
|  |  |  |  |  |  | IP67 дляr UV..., |  |
|  | UVC15 | 150 | 8 | 230 | 30 | ручная коррекция, |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 доп. |  |
|  | UVD | 250 | 20 | 230 | 30 | переключателя |  |
|  | UVF | 500 | 30 | 230 | 40 |  |  |

31

АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ПРИВОДЫ

| ТИП |  |  |  |  | ОБЛАСТЬ 2АМОРТИЗАТОРАм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВРАЩАЮЩИЙМОМЕНТNm |  |  |  |  |  |  | ВРЕМЯ РАБОТЫсек. |  | ПИТАНИЕ | ДОП.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ |
| DAN24S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 0.8 | 25...35 |  | 24 Vac/dc | • |
| DAN230S | 4 | 0.8 | 25...35 |  | 230 Vac | • |
| DAB24 | 5 | 1 | 70...100 |  | 24 Vac/dc |  |
| DAB230 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  | 70...100 |  | 230 Vac |  |
| DMB24 |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  | 70...110 |  | 24 Vac/dc |  |
| DAS24 |  |  |  | 1.5 |  |  | 35...45 |  | 24 Vac/dc |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| DAS24S | 8 | 1.5 |  |  | 35...45 |  | 24 Vac/dc | • |
| DAS230 | 8 | 1.5 |  |  | 35...45 |  | 230 Vac |  |
| DAS230S | 8 | 1.5 |  |  | 35...45 |  | 230 Vac | • |
| DMS24 | 8 | 1.5 |  |  | 25...35 |  | 24 Vac/dc |  |
| DMS24S | 8 | 1.5 |  |  | 25...35 |  | 24 Vac/dc | • |
| DMS230 | 8 | 1.5 |  |  | 25...35 |  | 230 Vac |  |
| DMS230S | 8 | 1.5 |  |  | 25...35 |  | 230 Vac | • |
| DA24 |  |  | 3 |  |  | 80...110 |  | 24 Vac/dc |  |
|  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| DA24S |  | 16 | 3 |  |  | 80...110 |  | 24 Vac/dc | • |
| DA230 |  | 16 | 3 |  |  | 80...110 |  | 230 Vac |  |
| DA230S |  | 16 | 3 |  |  | 80...110 |  | 230 Vac | • |
| DM24 |  | 16 | 3 |  |  | 80...110 |  | 24 Vac/dc |  |
| DM24S |  | 16 | 3 |  |  | 80...110 |  | 24 Vac/dc | • |
| DM230 |  | 16 | 3 |  |  | 80...110 |  | 230 Vac |  |
| DM230S |  | 16 | 3 |  |  | 80...110 |  | 230 Vac | • |
| DAL24 |  | 4.5 |  |  | 125...160 |  | 24 Vac/dc |  |
|  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| DAL24S |  | 24 | 4.5 |  |  | 125...160 |  | 24 Vac/dc | • |
| DAL230 |  | 24 | 4.5 |  |  | 125...160 |  | 230 Vac |  |
| DAL230S |  | 24 | 4.5 |  |  | 125...160 |  | 230 Vac | • |
| DML24 |  | 24 | 4.5 |  |  | 125...160 |  | 24 Vac/dc |  |
| DML24S |  | 24 | 4.5 |  |  | 125...160 |  | 24 Vac/dc | • |
| DML230 |  | 24 | 4.5 |  |  | 125...160 |  | 230 Vac |  |
| DB-DAG24 |  | 6 |  | 60...100 |  | 24 Vac/dc |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| DB-DAG24-S2 | 30 | 6 |  | 60...100 |  | 24 Vac/dc | • |
| DB-DAG230 | 30 | 6 |  | 230 |  | 230 Vac |  |
| DB-DAG230-S2 | 30 | 6 |  | 230 |  | 230 Vac | • |
| DB-DMG24 | 30 | 6 |  | 60...100 |  | 24 Vac/dc |  |

ДЕЙСТВИЕ

пла- пропор- пропор-вающ. цион. цион.

Vdc	mA

2-3 поз.

2-3 поз.

2-3 поз.

2-3 поз.

| ...0(2) | 10 | ...0(4) | 20 |
| --- | --- | --- | --- |

2-3 поз.

2-3 поз.

2-3 поз.

2-3 поз.

0(2)...10	0(4)...20

0(2)...10	0(4)...20

0(2)...10

0(2)...10

2-3 поз.

2-3 поз.

2-3 поз.

2-3 поз.

0(2)...10	0(4)...20

0(2)...10	0(4)...20

0(2)...10

0(2)...10

2-3 поз.

2-3 поз.

2-3 поз.

2-3 поз.

0(2)...10	0(4)...20

0(2)...10	0(4)...20

0(2)...10

- поз.

- поз.

- поз.

- поз.

0(2)...10	0(4)...20

32

ТИП

| ВРАЩАЮЩИЙМОМЕНТNm | ОБЛАСТЬ 2АМОРТИЗАТОРАм | ВРЕМЯ РАБОТЫсек. | ПИТАНИЕ | ДОП.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МОДЕЛИ С ВОВЗРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ

ДЕЙСТВИЕ

пла- пропор- пропор-вающ. цион. цион.

Vdc	mA

| DAB24F | 5 | 1 | n.d. | 24 Vac/dc |  | 2 поз. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAB24FS | 5 | 1 | n.d. | 24 Vac/dc | • | 2 поз. |  |  |
| DAB230F | 5 | 1 | n.d. | 230 Vac |  | 2 поз. |  |  |
| DAB230FS | 5 | 1 | n.d. | 230 Vac | • | 2 поз. |  |  |
| DAS24F | 8 | 1.5 | 70 | 24 Vac/dc |  | 2 поз. |  |  |
| DAS24FS | 8 | 1.5 | 70 | 24 Vac/dc | • | 2 поз. |  |  |
| DAS230F | 8 | 1.5 | 70 | 230 Vac |  | 2 поз. |  |  |
| DAS230FS | 8 | 1.5 | 70 | 230 Vac |  | 2 поз. |  |  |
| DB-DA24F | 16 | 3 | 150 | 24 Vac/dc |  | 2 поз. |  |  |
| DB-DA24F-S2 | 16 | 3 | 150 | 24 Vac/dc | • | 2 поз. |  |  |
| DB-DA230F | 16 | 3 | 150 | 230 Vac |  | 2 поз. |  |  |
| DB-DA230F-S2 | 16 | 3 | 150 | 230 Vac | • | 2 поз. |  |  |
| DB-DM24F | 16 | 3 | 150 | 24 Vac/dc |  |  | 0...10 |  |
| МОДЕЛИ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТНАЯ ПЕРЕГОРОДКА |  |  |  |
| DB-AF1.90/12 | 5 | 1 | 40...75 | 24 Vac/dc | • | 2 поз. |  |  |
| DB-AF2.90/12 | 5 | 1 | 40...75 | 230 Vac | • | 2 поз. |  |  |
| DB-AF1.90T/12 | 5 | 1 | 40...75 | 24 Vac/dc | • | 2 поз. |  |  |
| DB-AF2.90T/12 | 5 | 1 | 40...75 | 230 Vac | • | 2 поз. |  |  |
| DB-AF1.90TA/12 | 5 | 1 | 40...75 | 24 Vac/dc | • | 2 поз. |  |  |
| DB-AF2.90TA/12 | 5 | 1 | 40...75 | 230 Vac | • | 2 поз. |  |  |
| DB-SF1.90/12 | 20 | 3 | 150 | 24 Vac/dc | • | 2 поз. |  |  |
| DB-SF2.90/12 | 20 | 3 | 150 | 230 Vac | • | 2 поз. |  |  |
| DB-SF1.90T/12 | 20 | 3 | 150 | 24 Vac/dc | • | 2 поз. |  |  |
| DB-SF2.90T/12 | 20 | 3 | 150 | 230 Vac | • | 2 поз. |  |  |
| DB-SF1.90TA/12 | 20 | 3 | 150 | 24 Vac/dc | • | 2 поз. |  |  |
| DB-SF2.90TA/12 | 20 | 3 | 150 | 230 Vca | • | 2 поз. |  |  |

33

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

ЭТОТ КАТАЛОГ ЗАМЕНЯЕТ И ОТМЕНЯЕТ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ И МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ

ЦЕНЫ

Цены, указанные в нашем текущем прайс-листе в Евро, е включают НДС и, даже если подтверждены, могут быть скорректированы вследствие увеличения стоимости асходных материалов и расходов на оплату труда. Если цена должна быть переведена из Евро в другую иностранную валюту, курс пересчета соответствует котировке Banca d’Italia, публикуемой в газете „Il Sole 24 Ore“. Если курс пересчета изменится более чем на 5%, мы оставляем за собой право в любой момент изменить наши цены и скидки, применяемые к текущим заказам. В таком случае покупатель имеет право немедленно отозвать заказ.

Указанные цены не включают стоимость транспортировки и страхования, оформление импортной лицензии, таможенные платежи, и т.д., и подлежат оплате Покупателем. Наши коммерческие предложения не являются подтверждениями заказов; Покупатель принимает наши сроки поставки. После выставления подтверждения заказа, заказ считается подтвержденным.

Минимальная сумма инвойса: € 200,00 нетто + НДС (на заказы/ запросы, с суммой менее указанной, текущие цены не подтверждены). Продукция без нанесения нашего логотипа поставляется без дополнительной ценовой надбавки.

Стоимость нанесения логотипа (брендирование):

- стоимость одноцветного логотипа: € 72,30.

- минимальное количество в заказе на брендирование 100 шт. в одном заказе. Дополнительная стоимость € 1,50/шт. для заказов менее 100 шт. Для большего количества, дополнительная стоимость может обсуждаться.

Вся продукция может быть поставлена со свидетельствами об испытаниях (номер для заказа 103999) по цене € 25,00 нетто + НДС.

УПАКОВКА

Стоимость упаковки включена в цену продажи. Возможна упаковка, отличающаяся от стандартной (по запросу упаковка на пластиковые паллеты по цене € 11,00 нетто каждая).

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Мы сохраняем за собой права на всю документацию, относящуюся к продукции и/или поставляемую с коммерческими предложениями или поставкой. Такие документы не могут копироваться или передаваться третьим лицам без нашего письменного разрешения. Документы должны быть возвращены нам при запросе.

ОТГРУЗКА

Отгрузка осуществляется на условиях франко-завод Брессанон, если не согласовано иное. После передачи груза перевозчику все наши обязательства считаются выполненными.

Поэтому, все расходы и риски находятся в ответственности Покупателя без каких-либо исключений, даже в случае предоплаты нами расходов по транспортировке.

Страхование груза от повреждений и/или потери является ответственностью Покупателя. Поэтому мы не можем нести ответственность за повреждения или потерю груза.

Стоимость транспортировки по Италии зависит от стоимости груза,

- мы оставляем за собой право выбора наиболее подходящего способа транспортировки. В случае оплаты наличными по получению, вознаграждение всегда принимается нами и оплачивается Покупателем.

СРОКИ ПОСТАВКИ

Сроки поставки подлежат указанию и не являются обязывающими. Мы не можем нести ответственность за задержку в производстве или поставке, если такая задержка вызвана следующими причинами:

коммерческая блокада, трудности в получении расходных материалов и/или другие обстоятельства, не подлежащие нашему контролю.

- таком случае мы не принимаем никаких штрафов, и Покупатель отказывается от каких-либо претензий по убыткам и/или возмещению потерь Мы оставляем за собой право поставить оборудование до согласованной даты.

ПРЕТЕНЗЦИИ

Претензии должны быть направлены нам на рассмотрение в течение 8 дней с даты получения груза, в противном случае они не будут приняты к рассмотрению. Претензии не могут являться причиной задержек в оплате или дальнейшего снижения цен. В случае получения груза в поврежденной упаковке, Покупатель должен немедленно проинформировать перевозчика и направить копию уведомления нам для информации.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Инвойсы/счета оплачиваются в валюте, указанной в инвойсе. Платежи должны быть осуществлены в рамках согласованных периодов. Мы оставляем за собой право владения грузом до момента получения полной оплаты инвойсов и любых вспомогательных расходов. Неоплата Покупателем до окончания срока платежа автоматически запускает расчет процентов, и дает нам право считать контракт расторгнутым по причине такой неуплаты, если только мы не решим урегулировать задолженность в оплате путем обращения в суд, в случае необходимости, с выставлением банковского процента и расходов. Если Покупатель прекращает оплату, неоплаченная сумма немедленно становится долгом и дает нам право заявить о неплатежеспособности Покупателя.

Проценты по задолженностям: в случае задержек в оплатах, проценты по задолженностям будут рассчитаны по ставке 7 (семь) пунктов сверх официальной ставки учетного процента Banca d‘Italia на время расчета такого процента.

ГАРАНТИЯ

Вся продукция, поставляемая нами, находится под гарантией от конструктивных неисправностей или дефектов материалов на период 24 месяца с даты поставки, срок, в течение которого мы должны осуществить ремонт неисправных частей для восстановления корректной работы оборудования. Мы не несем какую-либо ответственность за прямые или косвенные повреждения, вызванные использованием вышеуказанного оборудования. Любой возврат продукции должен быть запрошен у нас в письменной форме, возвращаемое оборудование должно быть поставлено нам на завод без оплаты нами каких-либо расходов и будет возвращено Покупателю на условиях франко-завод EXW.

Гарантия ограничена исключительно ремонтом в условиях нашего завода, оборудования признанного дефектным, в то время как все остальные расходы на транспортировку или затраты на оплату труда по осуществлению технических операций с оборудованием оплачиваются Покупателем. Гарантия не действительна, если оборудование было разобрано или вскрыто.

Если осуществленное вмешательство будет признано не относящимся

- запрашиваемой гарантии, мы оставляем за собой право дебетовать Покупателя за оперирование возвращаемым оборудованием, от € 18.00 до € 25.00 + НДС, запасные части и т.п. не включены.

- случае возникновения разногласий, Покупатель признает, что Суд Bolzano является компетентным и принимает законы, действующие на территории Италии.

34

Список объектов

i n d u s t r i e t e c h n i k ®

АШАН

Москва - Россия

УНИВЕРСИТЕТ UMM AL QURA Riyadh–Саудовская Аравия

ОТЕЛЬ KEMPINSKI BARBAROS

BAY

Бодрум - Турция

ОТЕЛЬ THE MARMARA Стамбул - Турция

ДИСНЕЙЛЭНД Ашхабад- Туркменистан

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ Ашхабад - Туркменистан

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ашхабад - Туркменистан

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ATIRUS Стамбул - Турция

ЛАБОРАТОРИЯ СТВОЛОВЫХ

КЛЕТОК KTU

Трабзон - Турция

ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ Acтана - Казахстан

БАНК DARUSSAFAKA Измир - Турция

АВРОРА БИЗНЕС-ПАРК

Москва - Россия

TORRE AGBAR Барселона - Испания

| ДВОРЕЦ ПРИНЦА FAHID | ROCKWELL |
| --- | --- |
| BIN SULTAN | Манила - Филиппины |
| Эр-Рияд – Саудовская Аравия | СЕТЬ ОТЕЛЕЙ |
| ОТЕЛЬ PINE CLIFF |  |
|  | 5 звезд: Hyatt Regency, |
| Фаро-Аль Гавре - Португалия | Sheraton, Hilton, Ritz. |
| ГЛАВНАЯ БОЛЬНИЦА | RAI 1 |
| Стамбул - Турция | Милан - Италия |
| АЭРОПОРТ КАИРА | HARRODS |
| Египет | Лондон - Англия |
| МЕЖД. БИЗНЕС-ЦЕНТР | БАЗА NАТО |
| Мемфис - США | Изола делле Фемине - Италия |
| ТЕАТР AGT-AHGABAT | БОЛЬНИЦА HISAR |
| Стамбул - Турция | Стамбул - Турция |
| БОЛЬНИЦА | БАШНИ БЛИЗНЕЦЫ |
| "AGII ANARGYRI" | Куала Люмпур - Малайзия |
| Афины - Греция |  |
| БИЗНЕС-ЦЕНТР CAPRICORN |  |
| Гамбург - Германия |  |
| АЭРОПОРТ ИЗМИРА |  |
| Турция |  |

| АЭРОПОРТ СТАМБУЛА | FINCANTIERI |
| --- | --- |
|  | Триест - Италия |
| Турция | TGV (Скоростные Поезда) |
|  | Франция |
|  | FIAT |
|  | Торино - Италия |
|  | ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ |
|  | Сидней 2000 - Австралия |
|  | ОСОБНЯКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА | БОЛЬНИЦЫ - УНИВЕРСИТЕТЫ |
|  | Аргентина, Кувейт, Сауд. |
| ТУРКМЕНИСТАНА | Аравия, Бахрейн, Ливан |
| Туркменистан | ДВРОРЕЦ СУЛТАНА |
| АЭРОПОРТ АНКАРЫ |  |
|  | Бруней |
| Турция | ОТЕЛЬ RIDGES |
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ |  |
|  | Дубай - ОАЭ |
| Тбилиси - Турция | ИНСТАЛЛЯЦИИ |
| БОЛЬНИЦА AL JAZEERA | МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ: |
| Абу Даби - ОАЭ | Tim, Vodafone, Wind |
| WALT DISNEY КРУИЗ | BARILLA |
| Флорида - США | Парма - Италия |
| McLAREN F 1 | FERRERO |
| Сильверстоун - Англия | Асти - Италия |

LOACKER

Бользано - Италия

MILANELLO

Милан - Италия

SAN BENEDETTO

Венеция- Италия

АЭРОПОРТЫ

Милана, Болоньи

Франкфурта, Пекина

АВТОДРОМ ФОРМУЛЫ 1 Стамбул- Турция

«Лодка Любви» PRINCESS

Финкантьери-Триест-Италия

ОТЕЛЬ RIDGES

Дубай - ОАЭ

COSTA CROCIERE

Финкантьери-Триест-Италия

УНИВЕРСИТЕТ КАТАРА

Доха - Катар

БАШНЯ SKY -Shk Zayed Road Дубай - ОАЭ

БОЛЬНИЦА KHORPHAKHAN Абу Даби - ОАЭ

ФАБРИКА DUCAB

Абу Даби - ОАЭ

ОТЕЛЬ CONFERENCE PALACE Абу Даби - ОАЭ

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

MAZAYA

Шарджа - ОАЭ

ОТЕЛЬ ROTANA VILLA

Абу Даби - ОАЭ

EMPOWER (окружная холодильная компания) Дубай - ОАЭ

БАССЕЙН KYP Ашхабад - Туркменистан

ОТЕЛЬ RAMADA

Стамбул - Турция

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Дибба - ОАЭ

БОЛЬНИЦА ДИББЫ

Дибба - ОАЭ

Каталог 1/2008, Концепция & Дизайн: Deluggi Информация Брессанон - Фотограции: Georg Hofer Брессанон - Печать: Tipografia Suman Conselve

35

Издание 01/2008